| LABORATORNÍ ÚLOHA |
| --- |
| Téma: | Změř časový průběh napětí na kondenzátoru při jeho nabíjení a vybíjení. |
| Jméno a příjmení: |  | Třída: |  |
| Datum: |  | Hodnocení: |  |
| Příprava: Vysvětli pojem kondenzátor. 2. V jakých základních jednotkách se počítá kapacita kondenzátoru? 3. Načrtni schematickou značku kondenzátoru. Pomůcky: zdroj stejnosměrného napětí do 10 V, kondenzátor s kapacitou 1 000 µF, rezistor s odporem 100 k(, přepínač, digitální voltmetr, stopky, vodiče. Řešení: Zapoj obvod dle obr. 1. Dej při tom pozor na správnou polaritu kondenzátoru a voltmetru. Zdroj nepřipojuj. Přepínač nech v poloze 2. obr. 1 2. Po schválení vyučujícím připoj zdroj. 3. Přepni přepínač do polohy 1 a současně spusť stopky (to musí udělat jen jedna nebo jeden z měřící skupiny, aby se nesčítala chyba s reakční dobou). Vždy po 10 sekundách změř napětí Un a zapiš ho do tabulky. Měř skoro 7 minut. Zastav a vynuluj stopky. Přepni přepínač do polohy 2 a současně spusť stopky. Vždy po 10 sekundách změř napětí Uv a zapiš ho do tabulky. Měř skoro 7 minut. Naměřené hodnoty zpracuj do grafu časových průběhů (do jednoho grafu). 9. Popiš získané průběhy. |
| PROTOKOL |
| Příprava: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Pomůcky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Řešení: 4. – 7. t [s] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Un [V] Uv [V] t [s] 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 Un [V] Uv [V] t [s] 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 Un [V] Uv [V] 8. 9. Závěr: |

Použité obrázky: Marek Killar