Pracovní list – Ohmův zákon, rezistory
Dopočítejte pomocí vzorečků hodnoty v tabulce:

I	5 A		500 mA	3 A	200 mA		7 A	1,8 A
U	2200 V	2,2 kV	0,2 kV			600 V	210 V	0,36 kV	9 kV
R		100 Ω		6 kΩ	50 Ω	2 kΩ			300 Ω

Vypočítejte výsledný odpor rezistorů a uveďte, o jaké zapojení se jedná:

a)

b) c)

Prohlédněte si obrázek:

1. O jaké zapojení žárovek se jedná?
2. Jakou hodnotu má napětí na zdroji? (dle schematické značky)
3. Jaký bude proud ve větvích obvodu, jsou-li žárovky stejné? Velikost proudu v obvodu je 20 mA.
4. Jaký proud bude v jednotlivých větvích obvodu, je-li na zdroji napětí 24 V a odpory žárovek jsou 12 Ω a 24 Ω? Jaký celkový proud protéká obvodem?

Zaškrtněte, která tvrzení nejsou správná:
1. Rezistor slouží ke snížení el. proudu v obvodu.
2. Rezistor se nazývá také odpor.
3. Rezistor s jezdcem se nazývá reomet.
4. Odpor rezistoru se měří ve wattech.
5. Rezistory v obvodu zapojujeme za sebou a sériově.
6. Výsledný odpor rezistorů zapojených paralelně může být menší, než je hodnota jednotlivých rezistorů.
7. Celkový odpor sériově zapojených rezistorů je roven součtu převrácených hodnot rezistorů.
8. Hodnota rezistoru může být udávána i v mΩ.

Vypracujte:
Nakreslete jednoduchý elektrický obvod se čtyřmi žárovkami. Na první je napětí 12 V, na druhé je napětí 24 V, na třetí 6 V a na čtvrté 4 V. Obvodem prochází proud 0,2 A. Jak velké odpory budou mít žárovky? Vypočítejte, jak velké bude napětí na zdroji.

Použité obrázky: autorka

Řešení
1.

2.
a) Sériové zapojení: RC = 120 Ω
b) Paralelní zapojení: RC = 3,3 Ω
c) Kombinace paralelního a sériového zapojení: RC = 55 Ω
3.
a) paralelní zapojení žárovek
b) napětí na zdroji je 1,5 V
c) v každé větvi je 10 mA
d) v jedné větvi je 1 A a v druhé 2 A
4.
Špatné tvrzení je c), d), e) a g)
5.
Schéma zapojení je libovolné.
Na první žárovce je odpor 60 Ω, na druhé 120 Ω, na třetí 30 Ω a na čtvrté 20 Ω. Napětí na zdroji má hodnotu 46 V.

I	5 A	22 A	500 mA	3 A	200 mA	0,3 A	7 A	1,8 A	30 A
U	2200 V	2,2 kV	0,2 kV	18 V	10 V	600 V	210 V	0,36 kV	9 kV
R	440 Ω	100 Ω	400 Ω	6 kΩ	50 Ω	2 kΩ	30 Ω	200 Ω	300 Ω