SKLADBA PC 4
OP VK VYT 2.4 Procesor − CPU
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Procesor

---
Procesor, zkratka CPU z anglického Central Processing Unit, je základní součást počítače. Vykonává strojový kód spuštěného počítačového programu a do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače.

---
Procesor tvoří tzv. srdce počítače a je umístěn na základní desce. V současnosti jde vývoj směrem k integraci více jader, tedy více procesorů do jediného čipu.

---
Procesory členíme dle dvou hlavních světových výrobců − INTEL a AMD. Důležitým kritériem pro výběr procesoru je tzv. socket (též patice, LGA), který musí být shodný s paticí základní desky.

---
Patice výrobců INTEL a AMD se liší. INTEL konstruuje procesory pro patice s označením 775, 1155, 1156 a 1366, kdežto AMD má
v dnešní době procesory pouze pro sockety
s označením AM3 nebo FM1.

---
Mezi základní parametry procesorů patří frekvence jádra, velikost vyrovnávací paměti a spotřeba. Frekvence jádra je parametr, který udává výkon procesoru. Čím vyšší frekvence, tím samozřejmě vyšší výkon. Jedná-li se o vícejádrový procesor, pak každé jádro disponuje frekvencí, která je uvedena
v popisu produktu.

---
Vyrovnávací paměť slouží k uchování informací, které jsou potřeba v určitém čase. Urychluje komunikaci mezi procesorem. Spotřeba elektrické energie se s výkonem procesorů samozřejmě zvyšuje. Měří se
v jednotkách Watt.

---
Procesory s označením BOX udávají, že se jedná o kompletní balení s chladičem.
V případě zakoupení procesoru bez chladiče je nutné tento chladič dodatečně dokoupit.

---
Otázky
- Popište funkci procesoru.
- Jak se jmenují dva hlavní výrobci CPU?
- Co je podstatné při výběru nového CPU?
Jaká je výhoda, pokud si zakoupíte CPU v provedení BOX?

---
Použité zdroje
V prezentaci jsou použity obrazové
a textové zdroje f. T.S. BOHEMIA s jejím souhlasem.