OCELI K TVÁŘENÍ
vypracovala: Ing. Marcela Koubová
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Oceli a jejich rozdělení
- Oceli jsou slitiny železa, uhlíku a dalších prvků, jejichž hmotnostní podíl železa je větší než kteréhokoli jiného prvku a obsah uhlíku je všeobecně menší než 2 %.
- Rozdělení ocelí podle použití
  - konstrukční
    - Slouží k výrobě potrubí, zařizovacích předmětů, částí kotlů, strojních součástí apod.
  - nástrojové
    - Slouží k výrobě ručního nářadí a nástrojů pro ruční i strojní obrábění.

---
Rozdělení ocelí podle chemického složení
  - oceli nelegované
    - Hmotnostní podíl obsažených legujících prvků je menší než předepsaný mezní obsah daný normou ČSN EN 10020.
    - Rozlišujeme nelegované oceli jakostní a ušlechtilé.
  - oceli korozivzdorné
    - Oceli, které obsahují min. 10,5 % chromu a max. 1,2 % uhlíku.
    - Podle základních vlastností rozlišujeme oceli korozivzdorné, žáruvzdorné a žáropevné.

---
  - oceli ostatní legované
    - Oceli, které neodpovídají definici pro korozivzdorné oceli a obsah min. jednoho prvku dosahuje nebo překračuje předepsaný mezní obsah. Vlastnosti těchto ocelí zlepšují záměrně přidané prvky (legury) – např. mangan, křemík, nikl, chrom, vanad, wolfram, titan, molybden.
    - Rozlišujeme legované oceli jakostní a ušlechtilé.

---
Výroba oceli
  - Tekuté surové železo a ocelový odpad se okysličováním zbavují přebytečného množství uhlíku a jiných nežádoucích prvků. Tento proces se nazývá zkujňování. Surové železo tak přestává být křehké. Ocel je pevná, kujná, houževnatá a tvárná.
  - Ocel se vyrábí v martinských pecích, konvertorech nebo elektrických pecích.
  - Z vyrobené oceli se odlévají ingoty, které se dále zpracovávají tvářením (např. válcováním, lisováním, kováním).

---
Použití oceli v instalatérské praxi
Trubní materiál
  - Podle způsobu výroby rozlišujeme:
    - trubky bezešvé – vyrábí se válcováním a tažením za studena nebo za tepla;
    - trubky svařované – vyrábí se svařováním pásů ocelových plechů (šířka odpovídá rozvinutému obvodu potrubí).
  - Podle rozměrů rozlišujeme:
    - trubky závitové (možnost vyříznutí závitu);
    - trubky hladké.

---
  - Podle povrchové úpravy rozlišujeme:
    - trubky černé – bez povrchové úpravy;
    - trubky pozinkované – vnější i vnitřní povrch je opatřen vrstvou zinku;
    - trubky asfaltované – s asfaltovým povlakem, asfaltovou izolační vrstvou vyztuženou např. skelnou tkaninou;
    - trubky s plastovou izolací.
  - Použití:
    - rozvody vytápění, plynu, vody, vnitřní kanalizace
    - (Nejčastěji se používají trubky ocelové bezešvé černé.)

---
Plechy
  - hladké, žebrované, děrované
  - Mohou mít povrchovou úpravu:
    např. pozinkování, smaltování.
  - Použití:
    - výroba otopných těles, zdrojů tepla a teplé vody, vzduchotechnického potrubí, částí vzduchotechnických jednotek, van, dřezů, výlevek, sprchových vaniček a jiných zařizovacích předmětů
Ruční nářadí, nástroje pro ruční a strojní obrábění

---
Upozornění – možnost kombinace oceli a mědi
Rozvody vody
  - kombinace ocelových pozinkovaných a měděných trubek:
    - pravidlo: Ve směru proudění vody lze měď instalovat až po oceli (v opačném pořadí by docházelo k bodové korozi ocelového potrubí).
  - instalace ocelových zásobníků, ohřívačů pitné vody a měděných trubek
    - Nutno použít zásobníky a ohřívače smaltované, s hořčíkovou anodou nebo jinak chráněné proti korozi.

---
Rozvody vytápění
  - kombinace ocelových otopných těles a měděných trubek:
    - V uzavřených otopných soustavách není nutné dodržovat pravidlo směru proudění.

---
Zdroj
HLUCHÝ, Miroslav; KOLOUCH, Jan. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN 80-718-3262-6.