Zpracování plechu I
Podstavec pod hrnec
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Zpracování plechu I – podstavec pod hrnec
Seznámení se s výrobkem
Podstavec pod hrnec
Užití:	pro odstavení horkého hrnce
Úkol:	orýsování, zkracování (stříhání, pilování), úprava
povrchu (broušení, barvení), vrtání, ohýbání,
spojování (nýty)
Nástroje a pomůcky:	rýsovací jehla, ocelové měřidlo,
úhelník kovový, nůžky na plech,
brusný papír, pilník, svěrák, kovové
vložky, kladivo, důlčík, stolní
vrtačka, nýtovací kleště s nýty,
štětec, barva

---
Seznámení se s výrobkem
Zadání:	vyrob podstavec pod hrnec
180 × 20 (4 ks)
Materiál:	ocelový plech (tl. 1 mm)
Nákres v M 1:1
ohnout
Ø 2
2 ks
21
21
30
30
Ø 2
2 ks
20
20
30
30
180
20
20

---
Nástroje a nářadí pro zpracování plechu
Nástroje a nářadí
gumová palička (kladivo pro silnější plech) na vyrovnávání a ohýbání
svěrák s kovadlinou nebo pevná kovová deska na vyrovnávání
svěrák na upínání, ohýbání nebo tvarování
nůžky na plech na stříhání
pilník na opracování hran
průbojník na probití děr různých průměrů do měkkého plechu
brusný papír na povrchovou úpravu

---
Rovnání, měření a orýsování plechu
Rovnání, měření a orýsování
vzhledem k častým nerovnostem plechů je nutné vyrovnání případných nerovností
rovnání se provádí vyklepáváním, a to u měkkých plechů do tloušťky 0,4 mm gumovou paličkou, u větší tloušťky kladivem (záleží také na použitém kovu)
před samotným měřením se často upravují hrany pilníkem (kontrola pomocí kovového úhelníku)
k samotnému měření se používá ocelové měřidlo, úhelník
kovový, rýsovací jehla, úhloměr, důlčík a kladivo
(důlčík a kladivo slouží k označení středů pro vrtání
či probíjení)

---
Měření a orýsování základních rozměrů
Naměření požadované délky 180 mm (celkem 4 ×). Délka ocelového pruhu je cca 1000 mm. Žáci naměří 180 mm, následně vynechají cca 3 mm a opět měří 180 mm. Jakmile mají plech orýsován celkem 4 rozměry po 180 mm, následuje stříhání.
Pomůcky: ocelové měřidlo, úhelník kovový, rýsovací jehla.

---
Stříhání plechu
Stříhání
plech stříháme nůžkami na plech
jde o beztřískové oddělování materiálu, které je rychlejší než řezání
může jít o nůžky ruční, pákové a strojní
ručními nůžkami na plech se odděluje tenký plech do tloušťky maximálně 1,5 mm
silnější plechy lze stříhat pákovými nůžkami
po stříhání je vhodné upravit hrany pilníkem

---
Stříhání plechu
Po orýsování plechového pruhu následuje stříhání.
Výsledkem jsou následně 4 ks plechů.
Pomůcky: nůžky na plech.

---
Vyrovnání a čištění plechu
Konce každého ze 4 ks plechů je nutné vyrovnat za pomocí kladiva na kovadlině svěráku (mírné prohnutí plechu vzniklo stříháním). Každý plech následně žáci čistí brusným papírem od rzi.
Pomůcky: kladivo, svěrák s kovadlinou, špalík na broušení, brusný papír.

---
Srovnání délek a hran plechů
Před dalšími kroky, které na výrobku začnou žáci provádět, je nutné všechny hrany plechů srovnat (stejná délka všech 4 ks plechů + kolmé hrany). Tuto činnost mohou provádět u každého kusu plechu zvlášť nebo hromadně.
Pomůcky: pilník, svěrák, kovové vložky (nejsou podmínkou).

---
Měření a orýsování jednotlivých rozměrů
Po srovnání hran všech 4 ks plechů následuje orýsování podle nákresu v sešitu.
2 ks plechu mají naměřenou vzdálenost od hrany 20 mm a další 2 ks 21 mm (což představuje tloušťku samotného plechu, který bude překrývat zbývající 2 ks).
Pomůcky: ocelové měřidlo, úhelník kovový, rýsovací jehla.

---
Vrtání do plechu
Vrtání
vrtáním vznikají válcové díry určité hloubky a průměru nebo díry průchozí
do kovu vrtáme šroubovitým vrtákem upnutým do sklíčidla vrtačky
druhy vrtaček:
- ruční
- strojní (stolní, sloupová, stojanová)
při vrtání musíme dodržovat:
- materiál pevně upneme do svěráku
- při vrtání si chráníme oči brýlemi
- vrtaný předmět nikdy nesmíme držet v ruce

---
Značení míst před vrtáním
Po orýsování všech 4 ks plechů následuje příprava na vrtání. Žáci si důlčíkem vyznačí přesně podle nákresu místa pro vrtání.
Pomůcky: důlčík, kladivo, svěrák s kovadlinou.

---
Vrtání
Vrtání pomocí sloupové vrtačky probíhá pod dozorem učitele.
Pomůcky: sloupová vrtačka, svěrák, ochranné brýle.

---
Vyhlazení po vrtání
Po vrtání se z druhé strany plechu objeví otřepy, které je nutné odstranit pilníkem.
Pomůcky: pilník, svěrák.

---
Zdroj
MOŠNA, F. et al. Praktické činnosti. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2001. 103 s. Práce s technickými materiály pro 6.–9. ročník základních škol. ISBN 80-7168-755-3.
Použité obrázky k zpracování plechu jsou vlastní tvorbou autora.
Další obrázky jsou dostupné pod licencí Microsoft Office
verze 2010 na http://office.microsoft.com.

---
Děkuji za pozornost.