Základní konstrukce
Obdélník
(známe-li délku jedné jeho strany a úhel, který s ní svírá úhlopříčka)

---
Obdélník
Obdélník je rovinný útvar. Zvláštní případ rovnoběžníku.
Zápis: ABCD

---
Obdélník a jeho vlastnosti
Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích.
Obdélník je čtyřúhelník ohraničený čtyřmi úsečkami (stranami), z nichž dvě a dvě jsou stejně dlouhé.
a=c
b=d

---
Obdélník a jeho vlastnosti
Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích.
Vrcholy a strany obdélníku označujeme písmeny abecedy v pořadí, jak jdou za sebou, a to v protisměru pohybu hodinových ručiček.
Strana a leží vedle vrcholu A v protisměru hodinových ručiček, strana b vedle vrcholu B, strana c vedle vrcholu C a strana d vedle vrcholu D.
BC=b
CD=c
DA=d
AB=a

---
Obdélník a jeho vlastnosti - strany
Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích.
Všechny vnitřní úhly jsou pravé.
Každé dvě sousední strany jsou na sebe kolmé.
Dvojice protilehlých stran jsou rovnoběžné.
====90°
a  b, b  c, c  d, d  a
a  c, b  d

---
Obdélník a jeho vlastnosti - úhly
Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích.
Obdélník má čtyři vrcholy a tudíž i čtyři vnitřní úhly.

---
Obdélník a jeho vlastnosti - úhly
Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích.
Součet vnitřních úhlů obdélníku je 360°.
90° + 90° + 90° + 90° = 360°

---
Obdélník a jeho vlastnosti - úhlopříčky
Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích.
Úhlopříčky jsou úsečky spojující protilehlé vrcholy.
Průsečík úhlopříček je středem souměrnosti obdélníku.
Úhlopříčky jsou stejně dlouhé.

---
Obdélník a jeho vlastnosti - úhlopříčky
Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích.
Úhlopříčky jsou stejně dlouhé
a vzájemně se půlí.
=
=
SC
AS
SD
BS

---
Obdélník a jeho vlastnosti - úhlopříčky
Zopakujeme základní vlastnosti, které nám často pomohou při pozdějších konstrukcích.
Úhlopříčky jsou stejně dlouhé
a vzájemně se půlí.
Úhlopříčky „tvoří“ dvě dvojice vrcholových úhlů při jejich průsečíku (mají stejnou velikost) a čtyři dvojice úhlů vedlejších.
Součet všech úhlů při průsečíku úhlopříček
je 360°.

---
A nyní již přikročíme ke konstrukci.
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
Nezbytnou nutností při této konstrukci bude znalost vlastností obdélníku:
1) Všechny vnitřní úhly obdélníku jsou pravé.
2) Z předchozího plyne, že všechny strany jsou na sebe kolmé.
Jak je patrné
z tohoto rozboru, základem konstrukce je konstrukce trojúhelníku ABC.
.
90°
35°

---
Konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
1) Sestrojíme úsečku AB o délce 7 cm.

---
Konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
2) Sestrojíme úhel CAB o velikosti 35°. Vznikne polopřímka AY, jinými slovy rameno sestrojovaného úhlu.

---
Konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
3) V bodě B sestrojíme kolmici k AB (pokud si nepamatuješ jak, klikni zde).

---
Konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
4) Kolmice p protne polopřímku AY (rameno úhlu) v bodě C.

---
Konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
5) V bodě A sestrojíme kolmici k AB.

---
Konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
6) V bodě C sestrojíme kolmici k BC.

---
Konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
7) V průsečíku přímek q a r leží bod D.

---
Konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
8) Obdélník ABCD.

---
Zápis konstrukce obdélníku
Př.: Sestrojte obdélník ABCD, je-li dána strana a = 7 cm a úhel CAB = 35°.
4) C; Cp  AY
7) D; Dqr
1) a; a = AB = 7 cm
8) Obdélník ABCD
2) YAB; YAB =35°, AY
5) q; qAB, Aq
3) p; pAB, Bp
6) r; rBC, Cr
q
p
Y
C
D
r
y
a
A
B

---
Příklady k procvičení:
1) Sestroj obdélník ABCD, je-li délka jeho strany AB = 40 mm a úhel ABC = 60°.

---
Příklady k procvičení:
1) Sestroj obdélník ABCD, je-li délka jeho strany AB = 40 mm a úhel ABC = 60°.

---
Příklady k procvičení:
2) Sestroj obdélník ABCD, je-li délka jeho strany BC = 8 cm a úhlopříčkou DBC = 20°.

---
Příklady k procvičení:
2) Sestroj obdélník ABCD, je-li délka jeho strany BC = 8 cm a úhlopříčkou DBC = 20°.

---
Přeji vám mnoho přesnosti
při rýsování!

---
Konstrukce kolmice procházející daným bodem na přímce
Nejsnadněji kolmici narýsujeme pomocí trojúhelníku s ryskou,
a to tak, že se ryska přiloží na přímku tak, aby hrana ležela na daném bodu a podle hrany trojúhelníku narýsujeme kolmici k této přímce procházející daným bodem.
q
p
Zpět
A
q  p
A  q
Zpět