Ruční obrábění plastu II
Brousítko na tužky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Ruční obrábění plastu II – brousítko na tužky
Výsledek základních úkonů ručního obrábění plastu
Výsledkem základních úkonů ručního obrábění plastu jsou 3 díly skládající se
z umakartu, měkčeného PVC a brusného papíru.

---
Pilování
Pilování plastů
pilováním dotváříme konečný tvar výrobku
nástrojem pro pilování je pilník
pilování se u plastů používá zejména při srážení hran, odstraňování otřepů a úpravě zakřivených dílů nebo nerovné plochy
u plastů používáme pilníky s jednoduchým sekem častěji než s dvojitým sekem kvůli zanášení
po zanešení těla pilníku zbytky plastu očistíme drátěným kartáčem ve směru seků

---
Broušení
Broušení plastů
broušením dokončujeme obrábění plastu
výrobek získává svoji závěrečnou hladkost
při broušení se používají papíry s brusnými zrny ze skla nebo pazourku
zrnitost smirkového papíru se udává číslem
pro velmi jemné broušení používáme brusné papíry pro broušení za mokra (označené jako waterproof = voděodolné)
broušení tzv. „mokrou cestou“ znamená průběžné
namáčení smirkového papíru k tomu určenému do vody
smirkové papíry se vyrábí v různých zrnitostech
s označením cca 400 až 2000

---
Rašplování a pilování
Rašplování a následně pilování umakartového dílu.
Pomůcky: rašple, pilník, svěrák, dřevěné vložky.

---
Výsledek obrábění plastu
Výsledkem obrábění umakartového dílu je tvar totožný s šablonou.

---
Lepení
Lepení brusného papíru na umakartový díl.
Pomůcky: lepidlo na papír.

---
Tvarování
Tvarování plastů teplem
tvarování teplem lze provádět pouze u termoplastů – a to v rozmezí teplot 80 °C až 150 °C
při uvedené teplotě je můžeme ohýbat a formovat do požadovaného tvaru
poté je musíme ochladit, jinak by se vrátily do původního stavu = tzv. tvarová paměť
teplota tvarování záleží vždy na druhu termoplastu,
tloušťce desky a složitosti provedení požadovaného tvaru
jako zdroj tepla můžeme použít horkovzdušnou pistoli

---
Tvarování teplem
Tvarování (ohýbání) měkčeného PVC přes plech (tl. 4 mm) za pomoci horkovzdušné pistole (manipulace s pistolí je v režii učitele).
Pomůcky: plech k ohybu, horkovzdušná pistole.

---
Výsledek tvarování teplem

---
Orýsování – příprava na vrtání
Orýsování, označení středu 10 mm od neohnutého okraje měkčeného PVC.
Pomůcky: měkká tužka, ocelové měřidlo.

---
Upnutí, vrtání
Upnutí měkčeného PVC s umakartovým dílem do svěráku asi 25 mm od špice umakartu pro vyvrtání díry (průměr vrtáku 4 mm). V tomto případě máme k dispozici akumulátorovou vrtačku. Poslední fotografie zobrazuje vrtání sloupovou vrtačkou.
Pomůcky: vrtačka se šroubovitým vrtákem, svěrák, dřevěné vložky, dřevěná podložka.

---
Příprava na nýtování
Příprava obou dílů včetně podložek a nýtu ke zkompletování.
První fotografie představuje nýt pro nýtovací kleště.
Druhá fotografie znázorňuje klasický hliníkový nýt (v případě potřeby se dá zkrátit pilkou na kov), který se opracovává na straně bez hlavy kladivem.
V obou případech dodržujeme pořadí pro nýt: podložka, PVC, podložka, umakart, podložka, PVC, podložka.

---
Nýtování
Nýtování pomocí nýtovacích kleští.
Pomůcky: nýtovací kleště

---
Výsledek práce
Výsledkem celé naší práce je brousítko na tužky. Výrobek u prvních dvou fotografií vznikl za pomoci nýtovacích kleští. Poslední fotografie znázorňuje spojení klasickým nýtem za pomoci kladiva. V obou případech nesmíme nýt zmáčknout na doraz, zamezili bychom otáčení brousítka.

---
Zdroj
MOŠNA, F. et al. Praktické činnosti. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2001. 103 s. Práce s technickými materiály pro 6.–9. ročník základních škol. ISBN 80-7168-755-3.
Použité obrázky k ručnímu obrábění plastu jsou vlastní tvorbou autora.
Další obrázky jsou dostupné pod licencí Microsoft Office
verze 2010 na http://office.microsoft.com.

---
Děkuji za pozornost.