SKLADBA PC 5
OP VK VYT 2.5 Chladiče a ventilátory
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Chladiče
a ventilátory

---
Chladiče a ventilátory odvádějí ztrátové teplo z vnitřní části počítače, které vzniká činností aktivních elektrotechnických součástek.

---
Chladiče jsou obecně vyráběny
z materiálu, který velmi dobře odvádí teplo (měď, kombinace hliníku).

---
Existuje také chlazení pomocí kapaliny (vodní).

---
Základní dělení chladičů je na pasivní
a aktivní. Ventilátory členíme pouze na aktivní a dělí se dle rozměrů. Pasivní chladič je kovová nepohyblivá součástka, která obsahuje tzv. žebra, jejichž cílem je zajištění co největší plochy, kvůli lepšímu předávání tepla okolnímu vzduchu.

---
Aktivní chlazení je doprovázeno proudícím vzduchem, kde proud vzduchu obvykle vytváří ventilátor.

---
Chladiče se vyrábějí pro různé komponenty počítače. Rozeznáváme tedy chladiče procesorové, grafické, chladiče pro paměti
a chipsety, pevné disky nebo chladicí podložky pro notebooky. Ventilátory se dělí dle rozměrů na menší než 80 mm, 80 mm, 92 mm, 120 mm
a větší než 120 mm.

---
Důležitými parametry u ventilátorů je hlučnost, počet otáček (RPM), průtok vzduchu a také tzv. funkce PWM. Každý uživatel jistě ocení co nejmenší hlučnost, ovšem požadujete-li více otáček, tím tedy i vyšší průtok vzduchu, pak bude nutné zvolit nějaký kompromis. Obecně hlučnost s počtem otáček roste. Průtok vzduchu v jednotkách CFM je objem vzduchu, který dokáže ventilátor vyměnit za určitý čas. Dle vzorce se dá přepočítat na metry krychlové za hodinu (m³/hod).

---
Funkce PWM (PowerManagement) je technologie, která dokáže řídit otáčky ventilátoru dle teploty komponenty, kterou chladí.
Nejčastější napájení ventilátorů je pomocí tzv. molex konektoru. Standardní napájení ventilátorů je 12 V.

---
Otázky
- Proč se v PC používá chlazení?
- Jaké typy chlazení (chladičů) známe?
- Co je podstatné při výběru chlazení či chladicího systému?
- Co to je PWM?
- Jaké problémy mohou nastat při pasivním chlazení?
- Jaké problémy mohou nastat při aktivním chlazení?

---
Použité zdroje
V prezentaci jsou použity obrazové
a textové zdroje f. T.S. BOHEMIA s jejím souhlasem.