| LABORATORNÍ ÚLOHA |
| --- |
| Téma: | Urči voltampérovou charakteristiku polovodičové diody |
| Jméno a příjmení: |  | Třída: |  |
| Datum: |  | Hodnocení: |  |
| Příprava: a) Zopakuj si, co je voltampérová charakteristika polovodičové diody. Které veličiny musíš znát k jejímu znázornění? b) Jaká měřidla k tomu použiješ? 2. Na obr. 1 je schéma zapojení obvodu s polovodičovou diodou. Všimni si zapojení reostatu. Obr. 1 a) K čemu slouží uvedené zapojení? b) Jak se toto zapojení nazývá? c) Jaký musí mít voltmetr odpor, aby po jeho připojení byl proud procházející ampérmetrem téměř stejný jako proud procházející diodou? d) Proč je v obvodu zapojen rezistor? Pomůcky: křemíková dioda, plochá baterie (4,5 V), reostat (rozsah asi 100 (), ampérmetr (rozsah 100 mA), voltmetr (rozsah 1 V), rezistor (50 (), spínač. Řešení: U diody je nutné znát největší proud Imax, který je dovolený pro daný typ součástky. Hodnoty Imax jsou uvedeny v katalogu polovodičových součástek. Zjisti a zapiš Imax pro použitou křemíkovou diodu. Dbej, aby při měření nedošlo k překročení této hodnoty, a tím ke zničení diody. Zjisti anodu a katodu diody. 3. Sestav obvod podle schématu na obr. 1, ale nech otevřený spínač a zatím nepřipojuj jeden pól baterie. Nastav jezdce děliče napětí tak, aby napětí měřené voltmetrem bylo velmi malé (nulové). Požádej učitele o kontrolu obvodu. Po zapojení baterie sepni spínač. 4. Na děliči napětí nastavuj jezdce tak, aby ručka voltmetru ukazovala postupně napětí 0,2 V; 0,4 V; 0,6 V; 0,65 V; 0,7 V; 0,75 V; 0,8 V; 0,85 V; 0,9 V. K těmto napětím zjisti příslušné proudy a zapiš dio tabulky. Zvyšování napětí ukonči, pokud by se proud procházející diodou přibližoval k Imax. 5. Na připravenou čtverečkovanou část nakresli graf závislosti proudu procházejícího diodou na napětí na diodě. Na vodorovné ose vhodně zvol stupnici napětí, na svislé ose stupnici proudu. 6. Popiš průběh grafu a odhadni, při jakém napětí na diodě začíná proud diodou procházet. 7. Zapiš závěr. |
| PROTOKOL |
| Příprava: a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... Pomůcky: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Řešení: 1. Zjištěné Imax = 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. U [V] 0,2 0,4 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 I [mA] 5. I mA 0 U V 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 7. Závěr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... |

Autor obrázků – Marek Killar