# Elektrický proud

- Doplň následující větu:

Fyzikální veličina el. proud se značí písmenem ______ a jeho základní jednotkou je ______.

- Jak je definován elektrický proud v kovech?

____________________________________________________________________

- Kvalitativně (slovně) vyjádři, co znamená následující vztah pro výpočet el. proudu:

- Převeď jednotky nebo doplň správnou jednotku:

71 kA = _____________ A	0,1 A = 100 ______	590 (A = _____________ A

840 A = ____________ kA	3,7 mA = 0,0037 _____	0,62 mA = ___________ (A

- Napiš název měřicího přístroje, kterým měříme elektrický proud, a nakresli jeho schematickou značku.

název: __________________	schematická značka:

- Zakroužkuj schematická zapojení elektrického obvodu, ve kterém je správně zapojen
A-metr.

- Jana se šla večer koupat, vanu si napustila za 4 minuty. Druhý den si stejné množství vody do vany napustila za 6 minut. Kdy tekl větší proud vody? Odpověď zdůvodni.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Karel zkoumal na vozovce hustotu silničního provozu. První den zjistil, že za 25 minut projelo 170 automobilů v jednom směru. Druhý den změřil, že za 1,5 hodin projelo 330 automobilů v témže směru. Který den byla větší hustota silničního provozu?

- Vodičem protékal elektrický proud 100 mA po dobu 160 s. Jaký elektrický náboj jím prošel?

- Vodičem prošel elektrický náboj 10 C za 50 s. Jaký procházel vodičem elektrický proud?

- Z jednotlivých stupnic měřicích přístrojů správně odečti a zapiš hodnotu, kterou ukazuje šipka, nezapomeň na jednotky:

# Text boxes

0              1	2	3	4	5

Stupnice v A

Odečtená hodnota: _______________

Stupnice v (A

Odečtená hodnota: _______________

0	2	4	6	8	10

Stupnice v mA

Odečtená hodnota: _______________

0	40	80	120	160	200

0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5

Stupnice v A

Odečtená hodnota: _______________

0	3	6

Stupnice v A

Odečtená hodnota: _______________