SKLADBA PC 2
OP VK VYT 2.2 Zdroj PC
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Zdroj PC

---
Zdroj (počítačový zdroj) je nezbytnou komponentou počítače. Zabezpečuje dodávku elektrické energie do systému prostřednictvím transformování střídavého síťového napětí na stejnosměrné. Jako další (stejně důležitou) funkcí zdroje je zabezpečení cirkulace vzduchu ve skříni počítače.

---
Klasickým rozměrem zdroje v dnešní době je formát ATX, případně rozlišujeme zdroje microATX, zdroje pro rack skříně nebo zdroje speciální.

---
Hlavním parametrem počítačových zdrojů je výkon, který je založený na odběru jednotlivých proudových větví zdroje. Klasické zdroje pro obyčejné stolní počítače disponují výkonem
v rozmezí 350−500 W a jsou plně dostačující.

---
Ovšem pokud využíváte i několik mechanik, pevných disků a zároveň výkonnou grafickou kartu budete potřebovat zdroj o vyšším výkonu − mohli bychom obecně hovořit o 500 W a více. Základní hodnoty napětí, které zdroj poskytuje počítači, jsou 3,3 V, 5 V, 12 V a -12 V.

---
Mezi hlavní konektory zdroje patří 24pinový napájecí konektor, který slouží pro napájení základní desky. Další je tzv. ATX12V 4pinový napájecí konektor, který je také připojen k základní desce (spolu s 24pinovým)
a poskytuje zvláštní napájení pro procesor. Dalšími konektory jsou 4pinové periferní konektory známé pod označením Molex. Slouží ke klasickému napájení pevných disků a mechaniky CD,DVD,BlueRay.

---
4pinový Berg (též mini-Molex) je malý konektor pro napájení 3,5" disketových mechanik. Novější SATA rozhraní potřebují SATA napájení, jedná se o 15pinové konektory pro různé komponenty − pevný disk
a mechaniky CD, DVD, BlueRay se SATA rozhraním. Existují také další pomocné napájecí konektory.

---
Otázky
- Definujte účel zdroje napájení PC
- Jaká jsou dle použití základní provedení zdrojů?
- Jaká napájecí napětí zdroj obvykle poskytuje?
- Jaké jsou určující faktory při výběru zdroje počítače?
- Jaké podstatné informace můžeme zjistit při výběru zdroje?

---
Použité zdroje
V prezentaci jsou použity obrazové a textové zdroje f. T.S. BOHEMIA s jejím souhlasem.