# Elektrický proud v kapalinách II.

- K akumulátoru o kapacitě 20  je paralelně připojeno pět žárovek. Jak dlouho budou žárovky svítit, jestliže každou žárovkou bude procházet stálý proud 200 mA?

  - 4 hodiny

  - 10 hodin

  - 20 hodin

  - 100 hodin

- K akumulátoru o kapacitě 25  je sériově připojeno deset žárovek. Jak dlouho budou žárovky svítit, jestliže každou žárovkou bude procházet stálý proud 200 mA?

- 125 hodin

- 12,5 hodiny

- 5 hodin

- 2,5 hodiny

- Jaká je účinnost akumulátoru, který se 6 hodin nabíjel proudem 2 A a po dobu 5 hodin z něj byl odebírán stálý proud 1,5 A?

- 62,5 %

- 75 %

- 83,3 %

- 90 %

- Jednotka kapacity akumulátoru je stejná jako jednotka:

- proudu

- výkonu

- práce

- náboje

- Na obrázku je graficky znázorněna závislost hmotnosti tří různých látek vyloučených při elektrolýze na čase. Který z grafů odpovídá látce s nejmenším elektrochemickým ekvivalentem, jestliže všemi elektrolyty prochází stejný proud?

  - látce 1

  - látce 2

  - látce 3

  - všechny látky mají stejný elektrochemický ekvivalent.

- Na obrázku je graficky znázorněna závislost hmotnosti tří různých látek vyloučených při elektrolýze na čase. Který z grafů odpovídá látce s největším elektrochemickým ekvivalentem, jestliže elektrolýza první látky probíhala při proudu 25 A, druhé látky při proudu 15 A a třetí látky při proudu 10 A?

  - látce 1

  - látce 2

  - látce 3

  - všechny látky mají stejný elektrochemický ekvivalent.

- Na obrázku je graficky znázorněna závislost hmotnosti látky vyloučené při elektrolýze na čase. Při jakém proudu probíhala elektrolýza, jestliže elektrochemický ekvivalent použité látky je ?

  - 5 000,0 A

  - 20,0 A

  - 5,0 A

  - 0,2 A

- Elektrický obvod vytvoříme sériovým spojením žárovky a nádoby pro elektrolýzu naplněné slabým roztokem kuchyňské soli. Které z následujících tvrzení bude platit, jestliže do roztoku přidáme další sůl?

  - V roztoku přibude iontů, jeho odpor se zmenší a žárovka bude svítit méně.

  - V roztoku přibude iontů, jeho odpor se zvětší a žárovka bude svítit méně.

  - V roztoku přibude iontů, jeho odpor se zmenší a žárovka bude svítit více.

  - V roztoku přibude iontů, jeho odpor se zvětší a žárovka bude svítit více.