			Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. / Osvoboditelů 380, Louny
Číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0052	Číslo sady		17		Číslo DUM	18
Předmět	Mechanika 1. r. – Statika
Tematický okruh	Jednoduché mechanismy
Název materiálu	Určení velikosti tažné síly – nakloněná rovina
Autor	Ing. Zdeňka Soprová Bc.
Datum tvorby	14. 04. 2013	Ročník			I.
Anotace / Pracovní list – Příklady slouží k procvičování určení velikosti tažné síly potřebné k posunu tělesa po nakloněné rovině. Jsou určeny pro I. ročníky technických oborů. Mohou být také použity k závěrečnému zkoušení. / Pomůcky: kalkulačka
Metodický pokyn / Jednotlivé příklady promítněte na tabuli nebo je žákům vytiskněte. Ti pak mohou vypisovat přímo do pracovního listu

Příklad A:

Určete velikost tažné síly F potřebné k posunu tělesa po nakloněné rovině. Síla F je rovnoběžná s nakloněnou rovinou. Do náčrtku dokreslete silové poměry!

Zadání:
m = 27 kg
g = 9,81 m.s-2
µ = 0,25
α = 12o

α

F1

Příklad B:

Určete velikost tažné síly F potřebné k posunu tělesa po nakloněné rovině. Do náčrtku dokreslete silové poměry! Síla F je rovnoběžná s vodorovnou rovinou.

Zadání:
m = 22 kg
g = 9,81 m.s-2
µ = 0,25
α = 16o

α

F

Řešení:
Příklad A:
F = 119,83 N

α

Fn
F1
G
Ft

Příklad B:
F = 124,59 N

α

Fn
F
G
Ft