Poruchy strojů a jejich příčiny
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Moravec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Poruchy strojů a jejich příčiny
Porucha spočívá v ukončení schopnosti plnit požadované funkce při stanovených parametrech.
Pro snadnou komunikaci se mohou klasifikovat
z následujících hledisek:
- technické důvody
- ekonomické důvody
- právní důvody

---
Technické důvody
možnost stručného a jasného popisu poruchy, jejích příčin, následků a rozsahu

---
Mechanismy poruch a jejich vnější projevy
- nejprve lokalizujeme poruchy nejnižšího řádu (funkční plochy), kde je skutečná nebo pravděpodobná příčina;
- působí zde různé procesy a ty poškozují součást a ta neplní svoji funkci;
- u mechanických strojních prvků se nejčastěji projevuje opotřebení.

---
Opotřebení
je proces způsobený zpravidla třením a změnami povrchových vrstev při jejich vzájemném působení, které dále dělíme na:
- abrazivní
- adhezní
- erozivní
- únavové
- stárnutí materiálu
- kavitační
- koroze
- působení vnějších sil
- tepelná degradace
- otlačení
- deformace
- lom
- trhlina

---
Abrazivní
je charakterizováno oddělováním částic
v místech dotyku abraziva s třecí plochou.
Adhezní
je charakterizováno oddělováním částic
v místech mezi stykovými povrchy.
Erozivní
– dochází k oddělování částic a poškozování povrchu několika způsoby (částice nesené proudem kapaliny, částice nesené proudem plynu).

---
Únavové
je nežádoucí snížení pevnostní charakteristiky materiálu vlivem dynamického namáhání, které mění směr, smysl a velikost.
Stárnutí materiálu
je vnitřní pochod v materiálu, kdy dochází ke změně pevnosti, nezávisí na používání, ale pouze na času provozu.

---
Kavitační
z latinského slova kavitaz – bublina;
je to vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný její implozí;
je způsobována zvýšenou rychlostí kapaliny nebo průchodem intenzivní akustické vlny;

---
při vymizení podtlaku bublina zaniká a vzniká rázová vlna, která má destruktivní účinek na okolní materiál namáhaného mechanickým, tepelným a chemickým opotřebením;
projevuje se jako hlučný chod u strojů, praskání, chvění, ztráta výkonu, klesá účinnost.

---
Koroze
– lze ji definovat jako nežádoucí a škodlivé znehodnocování kovů a jejich slitin.
Klasifikujeme ji podle těchto hledisek:
podle mechanismu korozních dějů
- chemická
- elektrochemická
podle výsledného vzhledu
- rovnoměrná
- nerovnoměrá
podle prostředí
- atmosférická
- biologická
- půdní
- ve vodě
- v plynech

---
Působení vnějších sil:
přetěžování a jím vyvolaná plastická deformace.
Tepelná degradace materiálu:
je to radikální rozklad materiálu, kdy působí teplo.
Otlačení:
je nežádoucí trvalá změna povrchu.

---
Deformace:
je nežádoucí trvalá změna geometrického tvaru součástí.
Lom:
je porušená homogenita materiálu – oddělení v celém průřezu.
Trhlina:
je porušená homogenita materiálu – oddělení v části průřezu.

---
PŘÍČINY LOMŮ, TRHLIN A DEFORMACE
Příčiny jsou způsobeny několika základními faktory:
konstrukční vlivy
- nesprávný tvar součástí, chybný výpočet,	nevhodný materiál
technologický vliv
- nevhodná technologická výroba, vadný	materiál, nekvalitní obrábění

---
provozní vlivy
-	používání strojů v podmínkách, pro které se	nehodí
-	přetěžování strojů
-	nedodržování údržby
-	špatné skladování
nežádoucí vnitřní pochody
-	stárnutí
-	únava materiálu

---
Ekonomické důvody
- popis rozsahu vzniklých škod
- řešení účelnosti oprav
- určení optimálního stavu pro obnovu

---
Právní důvody
- řeší problematiku úhrady vzniklých škod,
- vinu při ohrožení zdraví a života lidí.

---
Poruchy strojů
TEST

---
TEST
1. Definuj poruchu stroje.	3 b
2. Proveď klasifikaci poruchy.	3 b
3. Popiš opotřebení a vyjmenuj druhy opotřebení.
3 b

---
4.	Popiš následující druh opotřebení dle nabídky
  - KAVITACE
  - KOROZE
  - ABRAZE
  - ÚNAVOVÝ LOM 6 b

---
ŘEŠENÍ
1. Porucha spočívá v ukončení schopnosti plnit požadované funkce při stanovených parametrech.	3 b	3 b
2. a) technické důvody – dají se popsat příčiny,
b) ekonomické důvody – rozsah škod, účelnost opravy
c) právní důvody – úhrada škod, ohrožení zdraví	3 b

---
3.	Opotřebení je proces způsobený zpravidla třením a změnami povrchových vrstev při jejich vzájemném působením.
Druhy opotřebení:
abrazivní, adhezní, erozivní, ůnavové, kavitační, stárnutí	3 b

---
4. ABRAZE
je charakterizována oddělováním částic v místech dotyku abraziva s třecí plochou.
KOROZE
– lze ji definovat jako nežádoucí a škodlivé znehodnocování kovů a jejich slitin.
Korozi klasifikujeme podle těchto hledisek:
- podle mechanismu korozních dějů:	chemická, elektrochemická
- podle výsledného vzhledu:
rovnoměrnou, nerovnoměrnou
- podle prostředí:
atmosférickou, biologickou, půdní, ve vodě a v plynech

---
KAVITACE
je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný její implozí. Při vymizení podtlaku bublina zaniká a vzniká rázová vlna, která má destruktivní účinek na okolní materiál namáhaného mechanickým, tepelným a chemickým opotřebením.
ÚNAVOVÝ LOM
je nežádoucí snížení pevnostní charakteristiky materiálu vlivem dynamického namáhání, které mění směr, smysl a velikost. Vlastní únavový lom se šíří postupně a končí jednorázovým dolomem.
6 b

---
Hodnocení
15–14 = 1
13–11 = 2
10–7 = 3
6–3 = 4
2–0 = 5

---
Literatura:
SUCHÁNEK, Zdeněk, a kolektiv. Provozní spolehlivost strojů. První vydání. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990. ISBN 80-209-0115-9
HAVLÍČEK, Jaroslav. Provozní spolehlivost strojů: celost. vysokošk. učebnice pro vysoké školy zeměd. 2., přeprac. vyd. Bratislava: Príroda, 1989, 610 s. ISBN 80-209-0029-2