Železniční doprava
Princip zabezpečení vlakové dopravy
Ing. Karel Zíka
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Karel Zíka.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

---
Na úvod vysvětlíme dva pojmy, které se v textu vyskytují
a musíme je rozlišovat:
Návěstidlo je technické zařízení nebo předmět, sloužící
k vyjadřování návěsti.
Návěst je viditelné nebo slyšitelné předání příkazu nebo informace.

---
Základním principem pro zabezpečení jízd vlaků je, že se vlaky pohybují v tzv. prostorových oddílech.
To je oddíl na trati, v němž se za běžné situace na dané koleji nachází pouze jeden vlak.
Prostorový oddíl je ohraničen hlavními návěstidly.
směr jízdy vlaku
prostorový oddíl
prostorový oddíl

---
Pokud se v prostorovém oddílu nachází vlak, následnému vlaku je do tohoto oddílu zakázán vjezd.
Tím je zabezpečeno, že vlaky jedoucí stejným směrem
do sebe nenarazí.
Jedou-li vlaky proti sobě na dvoukolejné trati, každý vlak jede po vlastní koleji a mohou se míjet na trati.
Pokud je trať jednokolejná, musí se protisměrně jedoucí vlaky vykřižovat (vzájemně vyhnout) v místě, kde je kolej rozvětvená do dvou či více kolejí (nejčastěji v železniční stanici).

---
Má-li vlak zastavit u hlavního návěstidla, musí o tom být strojvedoucí informován předem, aby stihl bezpečně zastavit. Informaci, zda hlavní návěstidlo zakazuje či povoluje jízdu, signalizuje návěstidlo nazývané předvěst. Předvěst je umístěna před hlavním návěstidlem nejméně
na zábrzdnou vzdálenost.
Zábrzdná vzdálenost závisí na rychlosti vlaků, u nás bývá 400, 700 nebo 1 000 metrů.

---
minimálně
zábrzdná vzdálenost
hlavní návěstidlo
předvěst

---
Není-li třeba vlak zastavit, hlavní návěstidlo signalizuje návěst „volno“ a předvěst také signalizuje návěst „volno“.
hlavní
návěstidlo
předvěst
Je-li třeba vlak zastavit, hlavní návěstidlo signalizuje návěst „stůj“ a předvěst signalizuje návěst „výstraha“.
hlavní
návěstidlo
předvěst

---
Základní návěsti na návěstidlech tedy jsou:
stůj
volno
výstraha

---
hlavní návěstidlo
předvěst
v
l
a
k

---
Dnes se ještě můžeme setkat i se staršími typy návěstidel
a předvěstí, a to s mechanickými.

---
Mechanické hlavní návěstidlo má rameno,
které může být ve vodorovné poloze,
nebo šikmo pod úhlem 45º.
návěst stůj
návěst volno

---
Mechanická předvěst má terč, který může být ve svislé poloze,
nebo sklopený do vodorovné polohy.

---
hlavní návěstidlo
předvěst
v
l
a
k
[Speaker Notes: .]