Prověrka – otáčivé účinky síly – „A“	Řešení

Proveď výpočty a doplň tabulku správnými údaji:

síla F	1 000 N	10 N	0,2 N
rameno síly a	0,6 m	0,5 m	40 cm
moment síly M	600 Nm	5 Nm	0,08 Nm

a)
F = 1 000 N
a = 0,6 m
M = ? Nm

M = a . F
M = 0,6 . 1 000
M = 600 Nm

b)
F = 10 N
M = 5 Nm
a = ? m

a = M / F
a = 5 / 10
a = 0,5 m

c)
a = 40 cm = 0,4 m
M = 0,08 Nm
F = ? N

F = M / a
F = 0,08 / 0,4
F = 0,2 N
Jaká síla působí na ořech v louskáčku, jestliže ořech je ve vzdálenosti 3 cm od kloubu louskáčku a ruka působí ve vzdálenosti 15 cm od kloubu louskáčku silou 30 N?

a1 = 3 cm
a2 = 15 cm
F2 = 30 N
F1 = ? N

F1 = a2 . F2 / a1
F1 = 15 . 30 / 3
F1 = 150 N

Síla působící na ořech v louskáčku má velikost 150 N.

Proveď výpočty a doplň chybějící údaje v obrázku tak, aby páka byla vždy v rovnovážné poloze.

a)	b)

 40 cm O a2 = ? O 1 m F2 = ?

        0,4 m

        F2 = 140 N F1 = 25 N

   F1 = 210 N

a2 = a1 . F1 / F2
a2= 40 . 210 / 140
a2 = 60 cm

F2 = a1 . F1 / a2
F2= 0,4 . 25 / 1
F2 = 10 N

Lano pevné kladky se přetrhne působením síly 6 000 N. Jakou největší hmotnost může mít těleso zvedané pomocí pevné kladky?

600 kg

Na jednoduchém kladkostroji se zvedá těleso o hmotnosti 75 kg. Jak velkou silou musíme působit na lano, zanedbáme-li hmotnost volné kladky?

375 N
Prověrka – otáčivé účinky síly – „B“	Řešení

Proveď výpočty a doplň tabulku správnými údaji:

síla F	500 N	20 N	0,4 N
rameno síly a	0,8 m	0,5 m	20 cm
moment síly M	400 Nm	10 Nm	0,08 Nm

a)
F = 500 N
a = 0,8 m
M = ? Nm

M = a . F
M = 0,8 . 500
M = 400 Nm

b)
F = 20 N
M = 10 Nm
a = ? m

a = M / F
a = 10 / 20
a = 0,5 m

c)
a = 20 cm = 0,2 m
M = 0,08 Nm
F = ? N

F = M / a
F = 0,08 / 0,2
F = 0,4 N
Délka řadící páky je od osy otáčení ve vzdálenosti 20 cm. Ruka na ni působí silou 10 N. Vidlice posouvající ozubená kolečka (druhé rameno páky) je dlouhá 4 cm. Jakou silou působí vidlice řadící páky na ozubená kolečka?

a1 = 20 cm
a2 = 4 cm
F1 = 10 N
F2 = ? N

F2 = a1 . F1 / a2
F2 = 20 . 10 / 4
F2 = 50 N

Vidlice řadicí páky působí na zubená kolečka v převodovce silou 50 N.

Proveď výpočty a doplň chybějící údaje v obrázku tak, aby páka byla vždy v rovnovážné poloze.

a)	b)

        0,3 m O 0,1 m O a1 = ? F1 = 9 N

        30 cm

      F1 = ?

        F2 = 36 N
        F2 = 180 N

F1 = a2 . F2 / a1
F1= 0,1 . 180 / 0,3
F1 = 60 N

a1 = a2 . F2 / F1
a1= 30 . 36 / 9
a1 = 120 cm

Lano pevné kladky se přetrhne působením síly 4 000 N. Jakou největší hmotnost může mít těleso zvedané pomocí pevné kladky?

400 kg

Na jednoduchém kladkostroji se zvedá těleso o hmotnosti 95 kg. Jak velkou silou musíme působit na lano, zanedbáme-li hmotnost volné kladky?

475 N

Použitá literatura:
BOHUNĚK, Jiří. Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ : 1.díl. 1. Praha : SPN, 1992. 127 s. ISBN 80-04-26025-X.