Otopné soustavy
vypracovala: Ing. Marcela Koubová
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Co to je otopná soustava?
  - soubor zařízení zajišťující výrobu, dopravu
    a předání tepla do vytápěného prostoru
Z jakých částí se skládá otopná soustava?
  Základní části:
  - zdroj tepla – zajišťuje výrobu tepla – např. kotel, teplovzdušná jednotka, krb
  - rozvod tepla – zajišťuje dopravu tepla od zdroje tepla do vytápěné místnosti pomocí teplonosné látky – např. přívodní a vratné potrubí, vzduchotechnické potrubí
  - otopná tělesa, otopné plochy, vzduchotechnické vyústky – zajišťují předání tepla do místnosti

---
  Další části a zařízení:
  - zabezpečovací zařízení – zajišťují bezpečnost provozu otopné soustavy
  - měřící a regulační zařízení – zajišťují hospodárnost provozu otopné soustavy
  - armatury – zajišťují uzavírání, vypouštění, odvzdušňování otopné soustavy, vyrovnávají délkovou roztažnost potrubí apod.
  - čerpadla, popř. ventilátory – zajišťují dopravu teplonosné látky

---
Rozdělení otopných soustav
podle druhu teplonosné látky
  - vodní, parní, teplovzdušné
podle parametrů teplonosné látky
  - podle teploty vody
    - horkovodní (teplota přívodní vody nad 110 °C)
    - teplovodní (teplota přívodní vody do 110 °C)
    - nízkoteplotní (teplota přívodní vody do 60 °C)
  - podle tlaku páry
    - nízkotlaké (tlak do 70 kPa)
    - středotlaké (tlak nad 70 kPa)
    - podtlakové (tlak nižší než atmosférický)

---
podle způsobu oběhu teplonosné látky
  - se samotížným oběhem, s nuceným oběhem
podle počtu trubek v rozvodu
  - jednotrubkové, dvoutrubkové
podle umístění ležatého rozvodu
  - se spodním rozvodem
  - s horním rozvodem
  - s kombinovaným rozvodem

---
podle propojení s atmosférou
  - otevřené otopné soustavy, uzavřené otopné soustavy
podle způsobu předávání tepla do místnosti
  - konvekcí – pomocí otopných těles nebo vyústek teplovzdušného vytápění
  - radiací – pomocí velkoplošných sálavých ploch (sálavé panely, podlahové, stěnové nebo stropní vytápění), částečně také deskovými otopnými tělesy

---
Použití otopných soustav
teplovodní otopné soustavy
  - lze použít ve všech provozech
horkovodní a parní otopné soustavy
  - lze použít v průmyslových provozech, dálkovém vytápění, centralizovaném zásobování teplem
  - nesmí se použít v objektech pro bydlení, administrativních budovách, školách a dalších provozech, kde hrozí nebezpečí popálení, protože otopná tělesa mají vysokou povrchovou teplotu
teplovzdušné otopné soustavy
  - lze použít ve všech provozech

---
Charakteristika otopných soustav
Teplovodní otopné soustavy
  - sdílení tepla konvekcí, popř. radiací
výhody
  - velká tepelná kapacita vody
  - nízké povrchové teploty otopných těles
  - snadná regulace
  - pružnost otopné soustavy při nuceném oběhu vody
nevýhody
  - možnost zamrznutí, možnost koroze
  - pro nucené otopné soustavy nutný přívod elektrické energie

---
Horkovodní otopné soustavy
  - sdílení tepla konvekcí, popř. radiací
výhody
  - velký tepelný výkon při přenosu tepla
nevýhody
  - vysoká povrchová teplota potrubí a otopných těles (nad 110 °C), dochází ke spékání prachu na povrchu
  - možnost koroze
  - větší roztažnost potrubí
  - větší tepelné ztráty

---
Parní otopné soustavy
  - sdílení tepla konvekcí, popř. radiací
výhody
  - velký tepelný výkon při přenosu tepla
  - otopná soustava nezamrzá
  - rychlý zátop
  - otopná soustava nepotřebuje přívod elektrické energie pro čerpadlo (pokud se nepřečerpává kondenzát)

---
nevýhody
  - vysoká povrchová teplota potrubí a otopných těles, dochází ke spékání prachu na povrchu
  - možnost koroze – koroduje zejména kondenzátní potrubí
  - nesnadná regulace
  - větší roztažnost potrubí
  - větší tepelné ztráty
  - nutnost správného spádování

---
Teplovzdušné otopné soustavy
  - sdílení tepla konvekcí
výhody
  - nízké provozní teploty vzduchu
  - otopná soustava nezamrzá
  - otopnou soustavou lze i větrat

---
nevýhody
  - malá tepelná kapacita vzduchu
  - lze použít pouze pro dostatečně zateplené objekty, jinak nutný další zdroj tepla
  - otopná soustava je závislá na přívodu elektrické energie
  - dochází k víření prachu
  - méně příznivé rozložení teplot v místnosti