Stopy roviny
(Mongeovo promítání)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
[Speaker Notes: Prezentace 20 min., test 20 min. Pokud se vám test nespustí z odkazu na poslední stránce, stačí si upravit hypertextový odkaz. Test můžete spustit i nezávisle na prezentaci. Prezentace v PowerPointu má více animací.]

---
Otáčení roviny
kolmé k jedné z průměten do vodorovné (horizontální) nebo průčelné (frontální) polohy
V otočení vidíme útvary ležící v dané rovině ve skutečné velikosti!
n2
= s2
A2
x12
S2
s1
sO
S1
= SO
AO
A1
p1
= oaf
V otočení můžeme provést běžné konstrukce a sestrojit hledaný útvar roviny a jeho půdorys dostaneme zpětným otočením s využitím afinity mezi půdorysem a otočeným obrazem.
(Osou afinity je půdorysná stopa roviny, směr afinity je kolmý k ose.)

---
Př.: Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABS tak, aby ležel v rovině aaby yA < yB.
=s2
B2
S2
Zkreslený nárys rovnostranného trojúhelníku
= SO
s1
sO
AO
CO
C1
Zkreslený půdorys rovnostranného trojúhelníku
Otočený rovnostranný trojúhelník ve skutečné velikosti
II.
B1
BO
= oaf
Protože samodružný bod I. je nepřístupný, použijeme pro získání B1 pomocný bod Co a II.
I.
I.

---
Tato konstrukce je velice užitečná při určování velikosti bočních hran kolmých jehlanů (kuželů), jimž jsme rovinným řezem odstranili část a máme sestrojit jejich síť.
Protože všechny hrany (površky) po otočení budou totožné, určíme tak rychle délky všech hran jediným otočením.
Sklápění jednotlivých hran by bylo mnohem zdlouhavější.
do průčelné (frontální) polohy
o2
T2
= TO
RO
R´O
S2
R2
= T1=o1
R1
Do frontální polohy otáčíme vlastně rovinu trojúhelníku RST okolo osy o = ST.

---
Určení skutečné velikosti řezu jehlanu
A´2
( A´ )
Užití afinity
A´O
A´1
Skutečná velikost řezu
Užití kolineace
Samodružné body na ose afinity
a afinita mezi půdorysem řezu
a jeho otočeným obrazem
Kolineace mezi podstavou
a řezem jehlanu. Střed kolineace je vrchol V jehlanu.
p1okol = oaf

---
Otáčení obecné roviny do půdorysny
Rovinu otočíme do půdorysny tak, že otočíme její bod A kolem půdorysné stopy dané roviny.
Stopa bude samodružná, stačí otočit jen bod A.
Při otáčení se A pohybuje po kružnici se středem S na stopě roviny. V půdorysu se tato kružnice promítne jako úsečka kolmá ke stopě roviny.
Poloměr r otáčení bodu A je roven skutečné vzdálenosti bodu A od středu S. r = | (A) (S) |
Poloměr otáčení r zjistíme sklopením promítacího pravoúhlého trojúhelníku úsečky AS.
(Úsečka AS leží vlastně na spádové přímce s roviny.)
Proto bod A sklápíme na kolmici k A1S1. Bodem A1 tedy sestrojíme půdorys horizontální přímky h.
Sestrojíme bod A v otočení – označíme AO.
V otočené rovině dané stopou roviny a bodem AO rýsujeme útvary ve skutečné velikosti.
Mezi otočeným útvarem půdorysem tohoto útvaru roviny  je afinní vztah.
h2
s1
= SO
r
(A)
AO
h1
= p1o

---
Testy a odkazy na další výukové materiály
najdete na
<http://www.deskriptiva.unas.cz/index.html#Mongeovo>.