Pracovní list

Doplňující otázky pro žáky k tomuto videu:

- Proč se k zapojení el. obvodů používá schéma?

Schéma znázorňuje vodivé propojení mezi elektrickými součástkami, v našem případě vodivé propojení zdroje, vypínače a žárovky.

Podle něho si můžeme vysvětlit funkci zapojení.

Využívá elektrotechnických značek podle normy.

Podle schéma elektrický obvod zapojíme.

Slouží nám také k vyhledávání poruchy na elektrickém zařízení.

- Jaký jiný zdroj napětí než je na videu je možno použít?

Baterie

Akumulátor

U kola např. dynamo

- Co znamená údaj na žárovičce: 3,8 V, 0,3 A?

Je to maximální napětí, které musíme dodat žárovičce.

0,3 A je procházející proud.

- Co by se stalo, kdyby zdroj měl vyšší napětí, než je uvedeno na žárovičce?

Vlákno žárovky by se přepálilo.

- Co by se stalo, kdyby zdroj měl nižší napětí, než je uvedeno na žárovičce?

Vlákno žárovky by jen žhnulo, žárovka by svítila málo.

- Mohu elektrický obvod propojit vodiči libovolných barev?

Lze, musíme dodržovat normu barevného označení vodičů. Zapojujeme-li podle schéma (viz video), pak se řídíme navrženým barevným značením.

- Na co musím dbát při zapojování z hlediska bezpečnosti práce?

Nesmím se dotýkat živých částí elektrického obvodu.

Obvod musí být ve vypnutém stavu – rozepnutý vypínač.

Musím si nechat vyučujícím zkontrolovat správnost zapojení, pak teprve vkládám vodiče do svorek zdroje.

Při demontáži vyzkoušeného obvodu, nejdříve odstraním vodiče ze zdroje a pak z dalších elektrotechnických součástek.

- Co se myslí živou částí elektrického obvodu?

Jsou to ty části, kde může dojít k přímému dotyku s částí těla, ať už nahodile nebo svévolně, což může mít za následek úraz elektrickým proudem.

Jsou to např. svorky, kontakty a holé vodiče

- Jakým jiným spotřebičem můžeme v obvodě nahradit žárovku?

Například motůrkem.

- A co zvonek?

Zvonkem ano, ale pak bychom měli nahradit vypínač tlačítkem.

- A proč?

Zvonek ovládaný vypínačem, který je konstruován tak, že po stlačení zůstává sepnutý, by stále zvonil, kdežto tlačítko je pouze sepnuté, když na něj prstem tlačíme.