Obnovitelné zdroje energie
(OZE)
vypracovala: Ing. Marcela Koubová
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Obnovitelné zdroje energie
- Jsou to zdroje, které se částečně nebo úplně obnovují samy nebo za přispění člověka.
- Patří mezi ně:
energie slunečního záření, vody, půdy, vzduchu, biomasy, větru, skládkového plynu, kalového plynu, bioplynu, geotermální energie.
K obnovitelným zdrojům nepatří fosilizovaná biomasa – uhlí, ropa, zemní plyn (tzv. fosilní paliva) – vznikla
v dávných dobách, je nenávratná.

---
Energie slunečního záření
Lze ji využívat:
Přímo
  - V kolektorech se sluneční energie přeměňuje na tepelnou.
  - Ve fotovoltaických článcích se sluneční energie přeměňuje na elektrickou.
Nepřímo
  - Sluneční energie je vázaná na jinou formu – např. energii biomasy, vody, větru.

---
Sluneční kolektory
= zařízení, která sluneční záření přeměňují na teplo
Použití:
  - Vytápění objektů teplovodní nebo teplovzdušné, příprava teplé vody, ohřev vody v bazénech
Druhy:
  - Podle možnosti upevnění:
    - Mobilní, imobilní
  - Podle teplonosné látky:
    - Kapalinové – ploché, trubicové, transparentní
    - Teplovzdušné

---
Výhody:
  - Slunce je nevyčerpatelný zdroj energie
  - Ekologický provoz
  - Nízké provozní náklady
  - Vysoká životnost
  - Snadná obsluha
Nevýhody:
  - Množství sluneční energie se v průběhu roku mění, nejvíce je jí v době, kdy je spotřeba tepla nejmenší
  - Nutné kvalitní zateplení vytápěných objektů
  - Vhodné jako bivalentní zdroj tepla pro vytápění

---
Fotovoltaické články
= zařízení, která sluneční záření přeměňují na elektrickou energii
Použití:
  - Vyrobený stejnosměrný proud lze využít pro vlastní potřebu (osvětlení, chladnička, televize apod.) nebo dodávat elektrickou energii do sítě přes střídač přeměňující stejnosměrný proud
    z fotovoltaického článku na střídavý.
  - Malé články se používají k napájení kalkulaček, svítilen, mobilů apod.

---
Druhy:
  - Podle připojení na rozvodnou síť:
    - Systémy nezávislé na rozvodné síti (grid off)
    - Systémy dodávající energii do rozvodné sítě (grid on)
  - Podle technologie výroby fotovoltaických článků:
    - Monokrystalické
    - Polykrystalické
    - Amorfní

---
Výhody:
  - Ekologický provoz
  - Vysoká životnost
  - Krátká doba návratnosti
  - Možnost recyklace po skončení životnosti
Nevýhody:
  - Závislost výroby elektrické energie na oblačnosti, denní době, ročním období, na délce a intenzitě slunečního svitu
  - Vyšší pořizovací náklady
  - Zábor půdy při pozemní instalaci
  - Omezená plocha pro instalaci panelů na střechy
    a fasády

---
Tepelná čerpadla
= zařízení, která odebírají nízkopotenciální teplo
z vnějšího prostředí, převedou jej na vyšší teplotní hladinu a předají do jiné teplonosné látky
Zdroje nízkopotenciálního tepla:
  - Vzduch – okolní venkovní nebo odpadní
  - Voda – povrchová, podzemní, odpadní
  - Půda – hlubinné vrty nebo plošné kolektory
    v hloubce 1,2–2 m pod povrchem země
Použití:
  - Vytápění objektů, příprava teplé vody, ohřev vody
    v bazénech. V opačném režimu se využívají ke chlazení prostorů.

---
Typy čerpadel podle druhu ochlazovaného a ohřívaného média:
  - Vzduch/voda
  - Vzduch/vzduch
  - Voda/voda
  - Nemrznoucí kapalina / voda
  - Voda/vzduch

---
Výhody:
  - Ekologický provoz
  - Nízké provozní náklady
  - Rychlá návratnost vstupních investic
  - Bezobslužný a bezpečný provoz
  - Vysoká životnost
  - U některých typů – možnost laciné klimatizace (chlazení)

---
Nevýhody:
  - V blízkosti objektu musí být dostatečné množství nízkopotenciálního tepla
  - Vhodné jako bivalentní zdroj tepla pro vytápění
  - Vysoká pořizovací cena
  - Vytápěný objekt musí být velmi dobře tepelně zaizolovaný
  - V období velké zimy se snižuje účinnost tepelného čerpadla se zdrojem tepla z okolního vzduchu

---
Energie biomasy
Biomasa = hmota organického původu záměrně pěstovaná nebo odpadní
  - záměrně pěstovaná biomasa:
  rychle rostoucí dřeviny – např. vrby, olše, akáty, topoly
  obiloviny, konopí, šťovík, olejnaté rostliny, brambory, cukrová řepa, kukuřice a další
  - Odpadní biomasa:
  rostlinné a lesní odpady
  odpady z průmyslové a živočišné výroby
  komunální odpady

---
Použití:
  - Výroba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, výroba elektrické energie (v kogeneračních jednotkách), pohon plynových motorů, výroba bioethanolu a bionafty (paliva)

---
Způsoby využití biomasy:
  - Přímé spalování suché biomasy
  - Výroba a spalování dřevoplynu
  - Spalování plynů na skládkách tuhého komunálního odpadu
  - Spalování bioplynu vzniklého při rozkladu organických látek (hnoje, kalu v čistírnách odpadních vod apod.)

---
Výhody:
  - Dostupnost zdroje v České republice
  - Ekologické palivo
  - Podpora hospodaření a pracovní aktivita zejm. na venkově
  - Nízké pořizovací náklady na zdroj tepla i na paliva
  - Dřevěné pelety a brikety mají vysokou výhřevnost, nízký obsah popelovin, snadno se skladují, u pelet je možnost automatizace procesu spalování

---
Nevýhody
  - Při vyšší vlhkosti se výhřevnost biomasy snižuje
  - Vyšší výnosy při pěstování biomasy závisí na jejím zásobování vodou a hnojení, klimatických podmínkách
  - Nutnost zabezpečování přísunu kvalitního paliva, dostatečný prostor pro jeho skladování

---
Kogenerační jednotky
= zařízení, která spalováním paliva vyrábějí současně elektrickou energii i teplo pro vytápění a přípravu teplé vody. Jednotku tvoří generátor na výrobu elektřiny, který je poháněný spalovacím motorem, plynovou nebo parní turbínou.

---
Použití:
  - Výroba tepla a elektrické energie pro nemocnice (záložní zdroj pro případ výpadku dodávky elektrické energie ze sítě)
  - Výroba tepla a elektrické energie pro průmyslové provozy, administrativní, sportovní i ubytovací zařízení
  - V čistírnách odpadních vod kogenerační jednotky spalují kalový plyn, teplo i elektrická energie se využívá pro provoz čistíren
  - Výroba tepla a elektrické energie v bioplynových stanicích

---
Typy kogeneračních jednotek:
  - Podle druhu paliva:
    - Zemní plyn, bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn, důlní plyn
  - Podle způsobu provedení:
    - Bez protihlukového krytu
    - V kompaktním blokovém provedení
      s protihlukovým krytem
    - Umístěné v kontejneru

---
Výhody:
  - Využití odpadního tepla, které vzniká při výrobě elektřiny
  - Úspory oproti výrobě elektrické energie
    v elektrárnách, kde vznikající teplo je vypouštěno do okolí bez dalšího využití
  - Vysoká účinnost kogeneračních jednotek
  - Ekologický provoz
  - Decentralizace výroby elektrické energie – snížení ztrát v rozvodné síti

---
Nevýhody:
  - V některých případech nutný doplňkový zdroj
    k pokrytí tepelných ztrát objektů při nízkých venkovních teplotách vzduchu
  - Vysoké pořizovací náklady
  - Hlučnější provoz – nutná instalace kogeneračních jednotek s protihlukovým krytem

---
Větrné elektrárny
= zařízení, která přeměňují kinetickou energii větru na elektrickou energii. Využívají síly větru k roztočení vrtule, ta otáčí rotorem elektrického generátoru.
Použití:
  - V současné době k výrobě elektrické energie
  - (dříve – čerpání vody, mletí obilí)
Druhy podle připojení na rozvodnou síť:
  - Systémy nezávislé na rozvodné síti (grid off)
  - Systémy dodávající energii do rozvodné sítě (grid on)

---
Výhody:
  - Ekologická výroba elektřiny
  - Snadná přeměna větru na elektrickou energii
Nevýhody:
  - Vysoké pořizovací náklady
  - Vhodné umístění v lokalitách s průměrnou rychlostí větru větší než 5 m/s, u malých elektráren 4 m/s
  - Při rychlostech větru nad 20 m/s nutno elektrárnu zastavit (možnost havárie)
  - Estetické narušení přírodního rázu krajiny

---
Vodní elektrárny
= hydroelektrárny – zařízení, která vodní energii přeměňují na elektrickou. Voda roztáčí turbínu napojenou na generátor.
Použití:
  - V současné době zejména pro výrobu elektrické energie
  - Dříve pro pohon mlýnů, pil, hamrů
Druhy:
  - Průtočné
  - Akumulační

---
Výhody:
  - Ekologický provoz, neznečišťují ovzduší, jsou bezodpadové, nedevastují krajinu
  - Téměř nulové provozní náklady
  - Velká životnost
  - Akumulační elektrárny chrání před povodněmi
Nevýhody:
  - Možnost zanesení turbín nečistotami plovoucími ve vodě
  - Při nedostatku vody v období sucha se vyrábí menší množství elektrické energie
  - Výstavbou hydroelektrárny může dojít k přerušení toku vody, a tím k narušení ekosystému

---
Geotermální energie
= využívá teplo z nitra Země
Použití:
  - Teplo v horké vodě nebo v páře lze využít
    k vytápění objektů, přípravě teplé vody nebo
    v geotermálních elektrárnách k výrobě elektrické energie
  - V České republice je využití ojedinělé, např.:
    - v Děčíně – pro centralizované zásobování teplem
    - v Litoměřicích – pro výrobu tepla a elektrické energie

---
Výhody:
  - Ekologický provoz
  - Ekonomický provoz – palivo je zdarma
Nevýhody:
  - Minerály z horké vody způsobují inkrustaci potrubí, korozi turbín
  - Vysoké pořizovací náklady – nutné hluboké vrty