DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807
Název projektu: EU peníze středním školám
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany,
příspěvková organizace
Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: Elektřina a magnetismus
Ověření ve výuce
Třída: Septima	Datum: 17. 10. 2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Truhlář.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
TÉMA: přenos
PŘEDMĚT: fyzika
KLÍČOVÁ SLOVA: přenos, vodiče, ztráty
JMÉNO AUTORA: Ing. Jiří Truhlář

---
Metodický pokyn:
- určeno pro výuku fyziky na SŠ (dle zařazení v ŠVP)
- zahrnuje: 1. výklad učiva
2. cvičení – příklady
3. obrazová část

---
Přenos

---
Při přenosu elektrické energie nastávají ztráty ve vedení.
Kinetická energie usměrněného pohybu částic s nábojem se při srážkách odevzdává kmitajícím částicím krystalové mřížky – zvětšuje se vnitřní energie vodiče.

---
Velikost elektrického odporu vodiče závisí na:
a) parametrech vodiče
ρ – měrný elektrický odpor
l – délka vedení
S – průřez vodiče
b) teplotě vodiče

---
Vliv velikosti proudu na energetické ztráty
Výkon P = 100 W je možno přenést:
P = UI = 100 V.1 A = 100 W
P = UI = 1 V.100 A = 100 W
Jelikož pro ztrátový výkon platí vztah:

---
Energetické ztráty při přenosu elektrické energie je možné ovlivnit:
a) velikostí elektrického proudu,
b) průřezem vodičů,
c) teplotou vodičů,
d) materiálem vodičů.

---
Otázky
1) Výkon 6 kW se má přenášet při napětí 115 V a pak při napětí 230 V se stejnými ztrátami.
Jaký musí být poměr průřezů vedení v obou případech?
2) Spotřebič pro napětí 230 V s příkonem 0,6 kW je spojený se zdrojem vedením z mědi o průřezu 2,5 mm2 délky 150 m.
Určete jaký je úbytek napětí na vedení?

---
Nápověda
1) U1 = 115V, U2 = 230V, P = 6 000W
2) U = 230V, P = 600W, l = 150m,
S = 2,5 mm2 = 2,5 x 10-6 m2 ,
ρCU = 0,0175 Ωm

---
Otázky
3) Hliníkové vedení s průřezem 4 mm2 napájí spotřebič (230 V) s příkonem 2,5 kW. Určete, jak musí být vedení dlouhé, aby úbytek napětí na něm nepřekročil 9 %.
4) Navrhněte průřez měděného vodiče pro napájení spotřebiče pro napětí 200 V s příkonem 600 W, jestliže napětí zdroje je 230 V a vodič má mít délku 480 m.

---
Nápověda
3) S = 4 x 10-6 m2, P = 2 500 W, U = 230 V
4) U = 200V, U1 = 230V, P = 600 W, l = 480 m, materiál Cu

---
obr. 1 Rozvodna 2×110 kV

---
obr. 2 Rozvodna

---
Energetická rozvodná síť
až 400 kV
6,3 kV
3 kV
230/400V
22 kV
vlaky
domácnost
lehký průmysl
Turboalternátor přeměňuje mechanickou na elektrickou
energii střídavého proudu s vysokým napětím 6,3 kV.

---
ZDROJE:
Obr. 1: PACKA. [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Power_Lines,_Prague_Zadn%C3%AD_Kopanina.jpg>
Obr. 2: SJU. [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rozvodna_%C5%A0eberov.jpg>