SKLADBA PC 1
OP VK VYT 2.1 Skříň PC
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Skříň počítače

---
Skříň, též case, je hardwarová část počítače, která slouží k mechanickému upevnění všech vnitřních komponent počítače.

---
Nejčastější je celokovové provedení, případně plastové, s vnitřními šachtami a otvory dle rozměrů částí počítače.

---
Každá skříň má většinou odnímatelné víko nebo boční stěny, které po odstranění odhalí samotné šasi.

---
Skříně z hlediska použití dělíme na typy − naležato (desktop skříně) a nastojato (tower skříně).

---
Členění probíhá také dle formátu základní desky, kterou požadujeme do této skříně vložit. Mezi nejčastější formáty patří ATX, microATX, miniATX aj.

---
Obecně tedy platí, že formát základní desky se musí shodovat s podporovaným formátem počítačové skříně.

---
Každá počítačová skříň obsahuje ovládací prvky (start, reset), indikační, většinou LED prvky (indikace zapnutí, činnosti disku). Moderní skříně většinou disponují i rozšiřujícími konektory, například USB, audio, FireWire, které jsou umístěny zejména na předním panelu skříně. Pro správnou činnost výše zmíněných prvků nebo rozhraní je nutné zajistit správné zapojení se základní deskou.

---
Počítačové skříně lze také zakoupit se zdrojem jako komplet, jehož základním parametrem je výkon.

---
Příklad uvedení dostupných informací a individuální úpravy (tuningu) při výběru skříně na webovských stránkách prodejce

---
Otázky
- K čemu je určena skříň počítače?
- Jaká jsou dle použití základní provedení skříní?
- Jaké ovládací prvky nalezneme na standardní skříni PC?
- Jaké jsou určující faktory při výběru skříně počítače?
- Je možnost skříň počítače individuálně upravovat?
- Jaké podstatné informace můžeme zjistit při výběru skříně?

---
Použité zdroje
V prezentaci jsou použity obrazové a textové zdroje f. T.S. BOHEMIA s jejím souhlasem.