 Spoje lepené
Lepení PVC pro potřeby kanalizačního potrubí v rozvodech domovní kanalizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Lepené spoje patří mezi hrdlové spoje.
- Rozšířený konec trubky nazýváme hrdlo, do něj se zasune hladký konec připojované trubky.
- V případě trubky z PVC (polyvinylchlorid) se utěsnění provede specielním lepidlem.
- Jedná se o spolehlivý a jednoduchý spoj, který je dnes nahrazován hrdlovým spojem těsněným pryžovým těsněním.
- V minulosti byl nejvíce používaným spojem a běžně se s ním setkáme ve vnitřních kanalizačních rozvodech.
- Nevýhodou je jeho beztlaková teplotní odolnost do 40 °C.

---
Vlastní trubku řežeme pilkou s jemným pilovým listem (obr. 1)
a následně smirkovým papírem odstraníme vzniklé otřepy (obr. 2).
Obr. 1
Obr. 2

---
Konec trubky nahříváme horkovzdušnou pistolí v délce asi 50 mm (obr. 3). Nesmí dojít k degradaci materiálu vysokou teplotou (ztmavnutí nebo zčernání).
Obr. 3

---
Studený konec trubky nasuneme na nahřátou část trubky (obr. 4)
a mírným pootáčením vytvoříme hrdlo (obr. 5). Dbáme na to, aby
i po vystydnutí materiálu šla trubka zasunout do hrdla.
Obr. 4
Obr. 5

---
Vnitřek hrdla i konec trubky k zasunutí zdrsníme jemným smirkovým papírem. Tím odstraníme zoxidovaný povrch. Pro lepení použijeme lepidlo na novodur (obr. 6). Natřeme začátek trubky zasouvané do hrdla po celém obvodu (obr. 7)
a zasuneme do hrdla. Pevnost spoje se dosáhne po 24 hodinách při teplotě 20 °C. Při nižší teplotě se doba zasychání prodlužuje.
Obr. 6
Obr. 7

---
Přebytek lepidla okamžitě otřeme (obr. 8). Použité nářadí je možno ošetřit lihem. Je nutné dbát bezpečnosti, lepidlo dráždí oči a nesmí se dostat do otevřených ran.
Obr. 8

---
Opravu spoje nebo rozdělání starého spoje provedeme tak, že ohřejeme hrdlo horkovzdušnou pistolí a slabým šroubováčkem uvolníme lepenou část spoje. Poté lehkým kroucením vytáhneme hrdlo ze spoje.
Obr. 9
Obr. 10

---
Kontrolní otázky
1. Kam patří lepené spoje?
2. Co je PVC?
3. Jak se projeví degradace PVC?
4. Popište postup při vytvoření hrdla.
5. Popište vlastní lepení konce trubky do hrdla.
6. Kdy je spoj pevný?
7. Jaké teplotě odpadní vody odolává lepený spoj?
8. Je možné lepený spoj opravit?

---
Zdroje obrazového materiálu
Obr. 1–10. Fotografie autora.
Autor fotografií (Pavel Šmíd) souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém
portálu.