Pracovní list

Švy a stehy používané ve spojovacím procesu

- Popište strojní šicí jehlu

7.

4.

5.

11.

12.

1.

2.

3.

6.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Obrázek 1

- Nakreslete jednonitný řetízkový a dvounitný vázaný steh. Který z nich je pevný a který pružný?

- Řetízkový steh

- Vázaný steh

- Spojte název švu s jeho správným zobrazením.

| Hřbetový šev | A) Obrázek 2 |
| --- | --- |
| Přeplátovaný šev | B) Obrázek 3 |
| Lemovací šev | C) Obrázek 4 |
| Dotykový šev | D) Obrázek 6 |
| Ozdobný šev | E) Obrázek 7 |
| Obrubovací šev | F) Obrázek 8 |
| Začišťovací šev | G) Obrázek 9 |
| Zajišťovací šev | H) Obrázek 10 |

- Doplňte následující tvrzení:

- Provázání nití určitým způsobem podle druhu šicího stroje od jednoho vpichu jehly ke druhému se nazývá                     .

- Nejčastěji používaným švem v zakázkové výrobě je šev                            , protože je pevný a nejjednodušší na zhotovení.

- Chapač je ústrojí zachycení smyčky používané u strojů, které šijí stehem

.

- Smyčkovač je ústrojí zachycení smyčky používané u strojů, které šijí stehem

.

- Pro sešívání tkanin se používá jehla s hrotem                                               .

- Pro sešívání pletenin se používá jehla s hrotem                                               .

- Pro sešívání kůže se používá jehla s hrotem                                               .

- Srovnejte části hlavního výrobního procesu tak, jak po sobě následují:

|  | Spojovací proces |
| --- | --- |
|  | Tvarovací proces |
|  | Technická příprava výroby |
|  | Dokončovací proces |
|  | Oddělovací proces |

Zdroje obrázků:

- Obrázky 1–10: ŠÍCHOVÁ, Kateřina. Strojní šití obrázky 1–10, 4. 6. 2014.