SKLADBA PC 9
OP VK VYT 2.9 Mechaniky
(DVD, Blue-ray, FDD)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Mechaniky (DVD,Blu-ray,FDD)

---
Mechaniky, též optické mechaniky, pracují na principu laserového světla nebo elektromagnetických vln, které využívají jako část procesu čtení a zápisu dat.
Většina dnešních mechanik kromě čtení (označení reader, případně -R) z disku podporují i plný zápis (označení writer, případně -RW).

---
Optické mechaniky členíme na interní a externí. Interní mechaniky komunikují s počítačem většinou přes rozhraní ATA, SATA a jsou určeny pro instalaci do skříně počítače (desktopové) nebo notebooku (notebookové).

---
Externí mechaniky využívají obvykle rozhraní USB. Tyto mechaniky se vyznačují svojí mobilitou, oblíbené jsou především u majitelů notebooků, jejichž notebook není vybaven požadovanou mechanikou.

---
Další dělení spočívá v typu disku, na který umí číst, případně zapisovat. Tedy na BlueRay, CD/DVD a FDD. Rozdíl mezi CD, DVD a Blue-Ray diskem je hlavně v jeho kapacitě.

---
Kapacita CD disků se pohybuje okolo 700 MB, DVD médií zhruba 4,7 GB (1 GB = 1024 MB), kapacita jednovrstvých disků Blue-Ray je až 25 GB, dvouvrstvých až 50 GB a oboustranně dvouvrstvých až 80 GB, což je dostatečná kapacita i pro filmy ve FULL HD rozlišení.

---
FDD disky, respektive mechaniky, jsou dnes na ústupu, jelikož se jejich kapacita pohybuje jen okolo 1,44 MB.

---
Otázky
- Je možné instalovat do PC více mechanik?
- Jaká je kapacita FDD?
- Jaká je kapacita CD?
- Jaká je kapacita DVD?
- Jaká je kapacita BlueRay disků?
- Co znamená zkratka RW?
- Jaké je základní rozdělení mechanik?
- Jaké typy mechanik znáte?
- Jaký způsob zápisu je používán u jednotlivých typů mechanik?

---
Použité zdroje
V prezentaci jsou použity obrazové a textové zdroje f. T.S. BOHEMIA s jejím souhlasem.
Koláže a fotografie z archivu autora