Opravy strojů
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Moravec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Oprava strojů je soubor opatření, která mají obnovovat
bezporuchový stav stroje
O opravě se rozhodne na diagnostickém pracovišti, kde se označí skupina, podskupina nebo součást s poruchou.

---
Přesný rozsah opravy stanovíme po demontáži, kde se provede technická kontrola součástí a ohodnotí se stav
jednotlivých součástí a rozhodne se o jejich dalším použití. Tím se přímo ovlivní rozsah opravy.

---
ZÁKLADNÍ POJMY
Převzetí do opravy
Požadavky zákazníka:
- vymezit problémy (závady)
- zkontrolovat strojní zařízení
- zdokumentovat poškození
- provést zkušební jízdu na potvrzení závady
- sdělit předběžnou cenu

---
Vnější očista stroje
Čištěním se musí stroj nebo skupina připravit k dalším operacím:
- vyčistit stroj na vnějším povrchu
- odmastit povrchy strojních součástí
- odstranit korozi a zplodiny včetně poškozených nátěrů
- odstranit karbon

---
Demontáž stroje na skupiny, podskupiny součásti:
- způsob demontážní a montážní práce při opravách strojů má zásadní vliv na pracnost, kvalitu opravy, celkové náklady
- demontuje-li se stroj nešetrným způsobem, mohou se poškodit, deformovat jednotlivé součásti
  (rýhy, lomy, závity)

---
Čištění skupin a strojních součástí:
čištěním se musí stroj připravit k další operaci technologického procesu (demontáž, kontrola a třídění součástí
k renovaci)

---
Kontrola a třídění prvku na:
použitelné bez dalších zásahů
na nepoužitelné (určené do šrotu)
na součásti určené k renovaci

---
1. Kompletace souborů pro montáž
2. Montáž podskupin, skupin a celého stroje
3. Záběh stroje po opravě
4. Povrchová úprava stroje po opravě

---
Druhy oprav strojů z hlediska rozsahu opravy
Opravy strojních skupin se rozdělují podle rozsahu na:
- běžné opravy
- generální opravy

---
Běžná oprava
je opatření zaměřené na odstranění náhodných poruch a na předcházení vzniku havarijních poruch u přístupných součástí

---
Náplň běžné opravy tvoří tyto operace
- očištění strojní skupiny a její součásti
- seřízení obtížně přístupných vnitřních mechanismů
- výměna nebo oprava poškozených součástí
Při běžné údržbářské opravě se vykonávají také úkony technických prohlídek.

---
Generální oprava
strojní skupiny jsou charakterizovány úplnou demontáží, úplnou technickou kontrolou všech součástí
- výměnou nebo opravou poškozených součástí
- montáží
- seřízením
- záběhem

---
U složitých strojů (více skupin) dělíme opravy na:
- běžné – obdobná jako u strojní skupiny
- střední – provádíme GO jedné nebo více skupin (motoru, převodovky), ostatní běžné opravy
- generální – obdobná jako u strojní skupiny (ty jsou obvykle spojeny s modernizací stroje)

---
Dělení oprav
- opravy následné
- opravy preventivní
- opravy posezónní
- opravy výměnným způsobem
- opravy záruční

---
Úplně zabránit vzniku náhlé havarijní poruchy nelze ani tehdy, kdy sledujeme technický stav pomocí diagnostiky.
Zdrojem havarijních poruch jsou náhlé vlivy při provozu, vyvolané skrytými vadami materiálu nebo přetížením v provozních podmínkách.

---
Opravy následné
Provádějí se po dosažení mezního stavu některé součásti.
- rozsah opravy závisí na rozsahu nezbytné demontáže, umožňující kontrolu dalších prvků a na rozhodnutí a potřebě jejich oprav
- podle rozsahu a charakteru poruch se následné opravy dělají v dílně podniku nebo v pojízdné dílně

---
Opravy preventivní
Preventivními opravami se snažíme zabránit vzniku havarijních poruch součástí.
preventivní poruchy mohou být
- standardní (jsou založeny na normativní délce doby provozu stroje, takzvaný základní cyklus standardních oprav)
- diagnostické (u nich se potřeba oprav určuje podle skutečného technického stavu)

---
Posezónní opravy
úkolem posezónní opravy je odstranit následky nepříznivých vlivů v předešlé sezóně a připravit stroj na příští sezónu
- posezónním ošetřením stroje (ošetření, konzervace, uložení)
- posezónní opravou stroje

---
Oba úkony se mohou provést současně nebo odděleně.
rozsah může být oprava:
- běžná
- střední
- generální

---
Oprava výměnným způsobem
- je to oprava strojní soustavy, při níž se poškozené prvky nahrazují jinými (nové nebo opravené) z výměnného fondu
- základní předností principu výměny je zkracování prostojů a lepší využití techniky

---
Záruční oprava
je oprava různého rozsahu odstraňující poruchy vzniklé v záruční době, na které se vztahuje záruka výrobce stroje nebo opravny

---
Literatura:
Ing. Zdeněk Suchánek a kolektiv. Provozní spolehlivost strojů: První vydání. Státní zemědělské nakladatelství
v Praze r. 1990 ve sbírce Mechanizace výstavba
a meliorace. ISBN 80-209–0115–9.
HAVLÍČEK, Jaroslav. Provozní spolehlivost strojů: celost. vysokošk. učebnice pro vysoké školy zeměd. 2., přeprac. vyd. Bratislava: Príroda, 1989, 610 s. Mechanizace, výstavba a meliorace. ISBN 80-209-0029-2.