PLASTY
používané v dnešní instalatérské praxi
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Co jsou to plasty?
makromolekulární látky, které se získávají chemickou přeměnou přírodních látek nebo syntetickou cestou
z organických sloučenin.

---
Výroba plastů
Nejdůležitějšími surovinami pro výrobu plastů jsou ropa a zemní plyn.
- Zpracováním v rafinériích se z nich získá surový benzín a petrolej.
- Surový benzín tepelným štěpením rozdělíme na různé sloučeniny vodíku a uhlíku (etylén, propylen, buten).
Za pomoci tlaku, teploty a katalyzátoru převedeme tyto plyny do pevného skupenství a následně do podoby granulátu (což je výchozí surovina pro výrobu plastů).

---
Pro vlastní výrobu se používají tři procesy:
- POLYMERACE – chemická reakce, kdy vzniká
  z monomeru polymer (tj. slučují se jednoduché molekuly v molekuly mnohonásobné).
- POLYKONDENZACE – chemická reakce, při které vzniká z velkého počtu molekul několika nízkomolekulárních látek nová látka vysoké molekulové hmotnosti.
- POLYADICE – je typ polymerace, při níž jeden monomer obsahuje dvojnou vazbu a jeden monomer funkční skupinu, což je seskupení atomů v molekule umožňující svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi připojení na dvojnou vazbu monomeru.

---
Dělení polymerů
- HOMOPOLYMERY – makromolekulární řetězec se skládá z pravidelně se opakujících a neustále stejných monomerů (molekul).
- KOPOLYMERY – na základní řetězec jsou navázány jednotky jiného druhu monomeru.

---
Rozdělení plastů podle chování za tepla a technologického zpracování
- TERMOPLASTY
- REAKTOPLASTY (termosety – duroplasty)
- ELASTOMERY

---
TERMOPLASTY
- Skládají se z vláknitých makromolekul (ty mohou být navzájem v poloze neuspořádané – amorfní, uspořádané – tzv. částečně krystalické). Tyto struktury zásadně ovlivňují vlastnosti vyrobeného plastu. Tvrdé a křehké nebo ohebné a houževnaté.
- Termoplasty lze při snadno technicky dosažitelných podmínkách vratně tepelně zpracovávat a upravovat. Znamená to, že působením teploty měknou, ztrácejí svůj tvar, přechází do taveniny a lze je tvarovat. Ochlazením v novém tvaru tuhnou. Tento proces lze opakovat, aniž dochází k zásadním změnám mechanicko-fyzikálních vlastností. Tato vlastnost umožňuje výrobu technologiemi vytlačování, vstřikování, svařování atd.

---
Termoplasty dělíme na:
  - Polyolefíny (např. polyetylen, polypropylen, polybuten)
  - Vinylchloridy (např. polyvinylchlorid, chlorovaný polyvinylchlorid)
  - Styroly (např. polystyren, akrylonitril-butadien-styren)
  - Kopolymery styrenu (SAN – kopolymer styrenu
    s akrylonitrilem )

---
REAKTOPLASTY – TERMOSETY
- Jsou polymery obsahující reaktivní skupiny. Při tepelném zatížení sice tají, ale chemickými reakcemi se vytvářejí sítě propojené velmi silnými vazbami. Tento proces je nevratný, proto je nelze teplem ani tvářet ani svařovat.
- Zvláštní skupinu mezi termosety tvoří termoelasty. Jsou to původně termoplasty, jejichž vláknité molekuly mají mezi sebou vytvořeny spoje. Výsledná makromolekula vytváří prostorovou síť, která má nižší hustotu než u klasických termosetů. Tím si nechávají částečně vlastnosti termoplastů (ohebnost) a částečně termosetů (nedají se tepelně tvarovat ani svařovat).
- Hlavní představitel termoelastů je síťovaný polyetylen.

---
ELASTOMERY
- Vytváří prostorovou síť s chemickými vazbami slabšími než u termosetů a s nižší hustotou sítě.
- Mechanickým zatížením se značně deformují, po ukončení zatížení se vrací do původního stavu.
- Jsou nesvařitelné a nelze je tepelně tvarovat.
- Klasický představitel je syntetický kaučuk (guma).

---
Základní vlastnosti plastů
- teplotní odolnost
- povětrnostní odolnost, stárnutí
- korozní odolnost
- hořlavost
- nasákavost
- elektrická vodivost
- tepelná vodivost
- teplotní roztažnost

---
Základní používané typy plastů
Polyetylen nízkohustotní (LDPE)
  - vysokotlaký, měkký, má velmi dobrou houževnatost i při nízkých teplotách
  - používá se především na vodovodní přípojky, zavlažování
  - spojuje se svařováním na tupo, polyfúzí, mechanickými spojkami

---
Polyetylen vysokohustotní (HDPE)
  - nízkotlaký, tvrdý, má velmi dobrou pevnost v tahu, houževnatost při nízkých teplotách, vysokou odolnost proti působení chemikálií
  - používá se pro rozvody plynu, zásobovací vodovodní řady, kanalizační potrubí
  - spojuje se nejběžněji mechanickými spojkami, svářením na tupo, elektrotvarovkou

---
Polyetylen středněhustotní (MDPE)
  - strukturou a vlastnostmi je podobný HDPE, není vhodný pro vedení teplých médií
  - v praxi má největší uplatnění na nízkotlakých
    a středotlakých rozvodech plynu
  - spojuje se nejběžněji mechanickými spojkami, svářením na tupo, elektrotvarovkou

---
Polyetylen síťovaný (PE-X, VPE)
  - výchozí surovinou pro výrobu je HDPE, speciálními chemickými nebo fyzikálními postupy se dosáhne „příčného‘‘ zesíťování molekulových řetězců. Výsledný efekt je ve velmi dobrých mechanických vlastnostech, vysoké odolnosti proti šíření trhlin, vysoké houževnatosti a velmi dobré tlakové odolnosti za vyšších teplot.
  - používá se na vnitřní rozvody studené a teplé vody, vytápění
  - spojuje se mechanickými spojkami, svařováním za určitých podmínek elektrotvarovkou

---
Polypropylen homopolymer (PP-H), typ 1 (PP-1)
  - materiál značně tužší než PE, těžko ohebný
  - používal se na přelomu devadesátých let, dnes je již k dispozici mnoho kvalitnějších materiálů. Přesto je používán při dopravě plynných a kapalných látek
    v chemickém průmyslu.
  - spojoval se jen polyfúzním svářením.
Polypropylen blokový kopolymer (PP-B), typ 2 (PP-2)
  - obsahuje 20–30 % etylénové složky, která mu dává ve srovnání s PP-H větší ohebnost a houževnatost
    i při nízkých teplotách
  - používá se pro vnitřní kanalizaci, dopravu tlakové studené vody
  - spojuje se polyfúzním svářením

---
Polypropylen random (PP-R), typ 3 (PP-3)
  - dnes nejvíce používaný materiál v sanitární technice
  - používá se pro rozvody studené a teplé vody, podlahové i ústřední vytápění, vnitřní kanalizaci
  - spojuje se polyfúzí nebo mechanickými spojkami. Je možno použít elektrotvarovku, sváření na tupo. U kanalizačního potrubí se vkládají do hrdla těsnící kroužky.

---
Polybuten (PB)
  - je značně ohebný, má vysokou molekulovou hmotnost. Z toho vyplývají jeho příznivé vlastnosti: velká pevnost, současně odolnost proti tvorbě napěťových trhlinek. Křehne při –18 °C, beztlaková odolnost přesahuje 100 °C. Tlaková teplotní odolnost je ještě dostačující při +95 °C
  - používá se zejména pro rozvody podlahového
    a ústředního vytápění a dále při dálkových rozvodech studené a teplé vody
  - spojování svářením na tupo, polyfúzí nebo mechanickými spojkami

---
Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U)
  - má vysokou tvrdost, nízkou ohebnost, nižší odolnost proti stárnutí, špatně se recykluje
  - používá se pro venkovní rozvody studené vody, vnitřní i venkovní kanalizační potrubí
  - spojuje se mechanicky nebo lepením, výjimečně se může i svařovat

---
Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)
  - má zvýšený obsah chloru 65–67 %, což umožňuje jeho použití i pro dopravu teplé vody. V případě požáru vznikají nebezpečné zplodiny. Ostatní mechanicko-fyzikální vlastnosti jsou obdobné jako u PVC.
  - používá se především na kanalizační potrubí a dále pro rozvody studené a teplé vody
  - spojuje se mechanickými spojkami, lepením

---
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
  - dobře zpracovatelný plast s vysokou mechanickou pevností a neobyčejnou chemickou odolností, a to
    i při vysokých teplotách ( –40 až 140 °C). Odolává UV i gama záření, odolný proti oděru, těžko zápalný, fyziologicky nezávadný, je drahý.
  - používá se v chemickém, jaderném průmyslu, farmacii a potravinářství
  - spojuje se svářením na tupo, polyfúzí, mechanickými spojkami

---
- Terpolymer akrylonitril-butadien-styren (ABS)
  - obsahuje rozptýlené drobné částice kaučuku. Má velkou pružnost a houževnatost, mimořádně dobře tlumí zvuk.
  - používá se pro domovní odpadní potrubí a dále pro výrobu doplňkového sortimentu – držáky na mýdla, vodící tyče ke sprchám, sprchové hlavice, ovládací páky k pákovým bateriím
  - spojuje se do hrdel O kroužky, může se spojovat svařováním i lepením. Dá se zvláštními postupy galvanicky pokovovat.

---
Výhody použití plastů
- hygienická nezávadnost, dlouhodobá životnost, odolnost proti korozi, malá hydraulická drsnost, odolnost proti zarůstání (inkrustaci), možnosti vyšší rychlosti proudění vody v potrubí, malá tepelná vodivost, minimální šíření hluku z potrubí, kratší doba výstavby nebo rekonstrukce
- malá hmotnost, snadná a rychlá montáž, možnost výroby trubek v různých délkách, ohebnost (flexibilita), houževnatost za nízkých teplot u většiny typů plastů

---
Systém PPR
(označuje polypropylenové potrubí typu 3, random)
- nejběžněji používaný plast pro rozvody studené
  a teplé vody
- používá se pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství
- lze ho využít i pro dopravu vzduchu
- výhodou oproti měděným trubkám je především výrazně nižší cenová relace
- mezi nejznámější výrobce PPR u nás patří firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o. a FV Plast a.s.

---
Tlakové řady plastových PPR trubek
- na základě požadavku ČSN EN ISO 15874 jsou trubky značeny kódem S – série (PN – tlaková řada)
- vztah mezi S a PN je :	S	5	3,2	2,5	PN	10	16	20
- na základě předpokládané kombinace provozního tlaku a teploty se vyrábí trubky v rozdílných tlakových řadách (s různou tloušťkou stěny)
  - S 5 pro studenou vodu a podlahové vytápění
  - S 3,2 pro teplou vodu a podlahové vytápění
  - S 2,5 pro teplou vodu a ústřední vytápění
  - Ekoplastik Stabi 3,2 pro teplou vodu a ústřední vytápění

---
Nová generace vícevrstvých PPR trubek se skelným vláknem (obr. 1)
- svařují se jako běžné PPR
- mají zvýšený rozsah pracovních teplot – tvarová odolnost v rozmezí 0–90 °C
- více než padesátiletá životnost při 10 bar a 70 °C
- nízká teplotní roztažnost
- zvýšená stabilita – větší vzdálenost podpor
- Ekoplatik – FIBER, FV Plast – FASER
Obr. 1

---
Kontrolní otázky
1. Jaké jsou hlavní výhody plastů?
2. Které plasty se nejběžněji používají v instalatérské praxi?
3. Které způsoby spojování plastů se dnes nejběžněji používají ve vnitřních rozvodech vody a kanalizace?
4. Jaké znáte nejmodernější plastové materiály používané pro rozvody studené a teplé vody?

---
Zdroje obrazového materiálu
Obr. 1: Fotografie autora
Autor fotografie Pavel Šmíd souhlasí s jejím zveřejněním na Metodickém
portálu.