Druhy čar
Bogdan Nogol
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bogdan Nogol.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

---
Čáry obecně
Pro zobrazování se na výkresech používá několika druhů čar.
Podle grafického provedení se rozdělují čáry na:
pravidelné – plné nebo přerušované
nepravidelné – obvykle kreslené od ruky
Podle vzájemného poměru tlouštěk dělíme čáry na:
tenké a tlusté, popř. velmi tlusté.

---
Čáry obecně
Tloušťka čar musí být v celé délce neměnná. Tato tloušťka se volí z geometrické řady, která je odstupňována přibližně s činitelem √2.
0,13 – 0,18 – 0,25 – 0,35 – 0,5 – 0,7 – 1,0 – 1,4 – 2,0 mm
Tyto čáry se rýsují podle tzv. technických norem.
ČSN ISO 128-1 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 1: Úvod a přehled
Tato část ISO 128 stanoví všeobecná pravidla pro kreslení technických výkresů a uvádí uspořádání a seznam dalších částí ISO 128. Vztahuje se na všechny druhy technických výkresů a rovněž na všechny způsoby vyhotovení výkresů (manuální i počítačový).

---
ČSN EN ISO 128-20 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar
Norma obsahuje všeobecně použitelná pravidla pro kreslení čar na všech druzích technických výrobních dokumentů.
Tato část ISO 128 stanoví typy čar, jejich označení a jejich uspořádání. Stanoví rovněž pravidla pro jejich kreslení na technických výkresech včetně schémat, plánů a map.
Části normy ISO 128, které se týkají kreslení čar:
Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar
Část 21: Tvorba čar v CAD
Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar
Část 23: Čáry na stavebních výkresech
Část 24: Čáry na strojnických výkresech
Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí

---
ČSN ISO 128-23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
Tato část ISO 128 stanoví typy čar a jejich použití ve výkresové dokumentaci ve stavebnictví, zahrnující výkresy pro architektonickou a stavební část, výkresy nosných konstrukcí, výkresy pro technická zařízení budov, výkresy inženýrských staveb, výkresy venkovních úprav a urbanistické dokumentace.
ČSN ISO 128-24 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech
Tato část ISO 128 stanoví obecná pravidla a základní ustanovení pro použití čar na výkresech pro strojírenství.

---
1. Souvislá tenká čára
Tloušťka: 0,3 mm fixem
Použití:
Zobrazení závitu
Šrafování
Kótovací a pomocné čáry
Odkazové čáry
Ohraničení tvarových podrobností
Krátké osy (malé průměry do 12 mm)
Úhlopříčky pro vyznačování rovinných ploch

---
2. Souvislá tlustá čára
Tloušťka: 0,7 ‒ 1 mm fixem
Použití:
Viditelné hrany a obrysy
Ukončení délky závitu
Čáry šipek u řezu a průřezu

---
3. Souvislá velmi tlustá čára
Tloušťka: 1,5 ‒ 2 mm fixem
Použití:
Označení lepeného nebo pájeného spoje

---
4. Souvislá tenká čára od ruky
Tloušťka: 0,3 mm fixem
Použití:
Přerušení obrazu
Ukončení částečně nakresleného obrazu

---
5. Čárkovaná tenká čára
Tloušťka: 0,3 mm fixem
Použití:
Zakryté (neviditelné) hrany a obrysy

---
6. Čerchovaná tenká čára
Tloušťka: 0,3 mm fixem
Použití:
Osy souměrnosti, roztečné kružnice a přímky

---
7. Čerchovaná tlustá čára
Tloušťka: 0,7 ‒ 1 mm fixem
Použití:
Označení rovin řezu a průřezu
Označení části povrchu součásti (např. tepelně zpracovaných)

---
8. Čerchovaná tenká čára se dvěma tečkami
Použití:
Krajní polohy pohyblivých části
Zobrazení původního a konečného tvaru
Ohraničení části plochy
Obrysy a hrany sousedících částí

---
TEST č. 1
Pojmenujte následující čáry a uveďte příklady použití:
a)
Čerchovaná tenká čára
Souvislá tenká čára od ruky
Souvislá velmi tlustá čára
Čerchovaná tenká čára se dvěma tečkami
Čárkovaná tenká čára
b)
c)
d)
e)

---
TEST č. 2
Narýsujte následující čáry a uveďte příklady použití:
Souvislá tenká čára
Čárkovaná tenká čára
Čerchovaná tlustá čára
Souvislá tlustá čára
Souvislá tenká čára od ruky

---
TEST č. 3
Jakou čáru byste použili v následujících případech?
Viditelné hrany a obrysy
Osy souměrnosti
Zakryté (neviditelné) hrany a obrysy
Přerušení obrazu
Šrafování
Souvislá tlustá čára
Čerchovaná tenká čára
Čárkovaná tenká čára
Souvislá tenká čára od ruky
Souvislá tenká čára

---
Poznámka:
Čáry v materiálu jsou pouze ilustrační. Tloušťka čar závisí na způsobu zobrazení a nemusí odpovídat skutečnosti.
Zdroje:
HOLOUBEK, Zdeněk; LEINVEBER, Jan; VERCL, Josef. Technické kreslení. 3. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1984. Kapitola 2.5., s. 20‒21
České státní normy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
[cit. 2011-02-28]. Dostupný z WWW: <http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx>