Závislost impedance kondenzátoru na frekvenci střídavého proudu

Kondenzátor je frekvenčně závislá součástka – jeho impedance závisí na frekvenci střídavého proudu protékajícího kondenzátorem. Při průchodu střídavého proudu kondenzátorem dochází k fázovému posunu mezi napětím a proudem.

j … imaginární jednotka

Velikost (absolutní hodnota) impedance kondenzátoru je

Př. 1
Nakresli fázorový diagram znázorňující fázor střídavého napětí a střídavého proudu v obvodu s jedním kondezátorem. Nakresli také časový průběh střídavého napětí a proudu. Je fázový rozdíl mezi U a I
(v obvodu je jen kondenzátor) závislý na frekvenci střídavého proudu? Zdůvodni odpověď.

Př. 2
Vyplň tabulku a nakresli graf závislosti velikosti (absolutní hodnoty) impedance kondenzátoru ZC na frekvenci střídavého proudu pro všechny kondenzátory (do stejného grafu).

1. C1 = 20 nF
2. C2 = 30 nF
3. C3 = 40 nF

f / [Hz]	100	200	300	400	500	600
|ZC1| / [Ω]
|ZC2| / [Ω]
|ZC3| / [Ω]

f / [Hz]	700	800	900	1000	1100	1200
|ZC1| / [Ω]
|ZC2| / [Ω]
|ZC3| / [Ω]

Př. 3
Jaká bude výsledná velikost (absolutní hodnota) impedance dvou sériově zapojených kondenzátorů, je-li
f = 1000 Hz
C1 = 20 nF
C2 = 20 nF
|ZC| = ? Ω

f = 4000 Hz
C1 = 1 µF
C2 = 10 µF
|ZC| = ? Ω

f = 6000 Hz
C1 = 200 nF
C2 = 400 nF
|ZC| = ? Ω
f = 8000 Hz
C1 = 5 µF
C2 = 15 µF
|ZC| = ? Ω

Př. 4
V prvním obvodu střídavého proudu o frekvenci f1 je zapojen kondenzátor s kapacitou C1. Jaká musí být kapacita druhého kondenzátoru C2 zapojeného v druhém obvodu střídavého proudu o frekvenci f2, aby se rovnaly velikosti jejich impedancí, tj. ?

f1 = 1 kHz
C1 = 2 uF
f2 = 2 kHz
C2 = ? F
f1 = 4 kHz
C1 = 8 uF
f2 = 6 kHz
C2 = ? F

f1 = 2 kHz
C1 = 20 uF
f2 = 20 kHz
C2 = ? F
f1 = 5 kHz
C1 = 8 uF
f2 = 15 kHz
C2 = ? F

Př. 5
Doplň do tabulky koeficient, kolikrát se zvětší či zmenší hodnota velikosti (absolutní hodnoty) impedance kondenzátoru při dané frekvenci, která je n násobkem výchozí frekvence f0.

f / f0	1/4	1/3	1/2	2	3	4
|ZC| / |ZC0|

Př. 6
Vypočítej frekvenci střídavého proudu tekoucího kondenzátorem.
C = 2 µF
|ZC| = 1600 Ω
f = ? Hz
C = 1 µF
|ZC| = 3200 Ω
f = ? Hz

C = 2 µF
|ZC| = 6400 Ω
f = ? Hz
C = 20 µF
|ZC| = 2400 Ω
f = ? Hz

Př. 7
Jaká bude amplituda a frekvence střídavého proudu tekoucího kondenzátorem?
|ZC| = 2000 Ω
Umax = 10 V
Imax = ? A
f = ? Hz
|ZC| = 2400 Ω
Umax = 18 V
Imax = ? A
f = ? Hz

|ZC| = 12000 Ω
Umax = 6 V
Imax = ? A
f = ? Hz
|ZC| = 32000 Ω
Umax = 100 V
Imax = ? A
f = ? Hz