Jaderná fyzika – opakování pojmů

Postup práce:

- Vyučující si vytiskne následující pracovní listy pro každou skupinu a lístečky rozstříhá.

- Úkolem skupiny je sestavit fyzikální pojmy tak, aby na sebe správně navazovaly (tj. sestavit tzv. hada).

Řešení:

| atom | základní částice běžné hmoty |
| --- | --- |
| protonové číslo | počet protonů v jádře atomu |
| nukleony | protony a neutrony |
| nukleonové číslo | počet protonů a neutronů v jádře atomu |
| chemický prvek | látka, jejíž atomy mají v jádře stejný počet protonů |
| nuklid | soubor stejných atomů, které mají jednoznačně určený počet protonů a neutronů |
| izotopy | nuklidy téhož prvku, jejichž atomy mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů |
| radioaktivita | vlastnost některých atomů samovolně se rozpadat (přeměňovat) na atomy jednodušší, vysílat elektromagnetické záření nebo částice |
| radionuklidy | nestabilní nuklidy, podléhající samovolné radioaktivní přeměně |
| záření alfa | jádro helia |
| záření beta | vyslání pozitronu nebo elektronu |
| záření gama | elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou |
| neutronové záření | proud letících neutronů |
| poločas přeměny | doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku |
| sievert (Sv) | jednotka veličiny s názvem dávka ionizujícího záření |
| detektory záření | přístroje k určování přítomnosti záření a k odhadu jeho intenzity |
| dozimetry | přístroje, pomocí nichž můžeme určit, jaké dávce záření byl člověk vystaven |
| štěpné materiály | uran 235, uran 233, plutonium 239, plutonium 241, kalifornium 251 |
| kritické množství | takové množství materiálu, v němž je počet neutronů vzniklých ve dvou po sobě jdoucích reakcích stejný |
| absorbátor | tyče, které se vkládají do aktivní zóny reaktoru a regulují jeho výkon (řídící, havarijní) |
| moderátor | látka, která dobře zpomaluje neutrony (voda, grafit, těžká voda) |
| řetězová jaderná reakce | jaderná reakce, při níž dochází k rozbití jádra nestabilního atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za vzniku energie |
| jaderná syntéza | je proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader a vzniku těžšího jádra |
| jaderný reaktor | soustava, ve které může probíhat řízená řetězová reakce |
| parogenerátor | výměník tepla |
| kontejnment | ochranná železobetonová obálka jaderných elektráren |
| turbogenerátor | parní turbína a generátor na společném hřídeli |
| primární okruh JE | soubor zařízení, ve kterém se jaderná energie mění na tepelnou |
| sekundární okruh JE | soubor zařízení, která přeměňují tepelnou energii páry na energii elektrickou |
| kondenzátor páry | slouží ke zkapalnění páry z turbíny |
| havarijní tyče | slouží k okamžitému zastavení reaktoru |
| regulační (řídící) tyče | používají se k regulaci výkonu reaktoru (vytažením nebo zasunutím do aktivní zóny reaktoru) |
| jaderná bomba | obsahuje 2 kusy uranu a okolo nich obyčejnou výbušninu |
| INES | mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí |
| MAAE | Mezinárodní agentura pro atomovou energii |
| plazma | ionizovaný plyn coby čtvrté skupenství hmoty |
| TOKAMAK | prstencová komora s magnetickými cívkami |
| ITER | mezinárodní termonukleární experimentální reaktor |

| základní částice běžné hmoty | protonové číslo = |
| --- | --- |
| počet protonů v jádře atomu | nukleony = |
| protony a neutrony | nukleonové číslo = |
| počet protonů a neutronů v jádře atomu | chemický prvek = |
| látka, jejíž atomy mají v jádře stejný počet protonů | nuklid = |
| soubor stejných atomů, které mají jednoznačně určený počet protonů a neutronů | izotopy = |
| nuklidy téhož prvku, jejichž atomy mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů | radioaktivita = |
| vlastnost některých atomů samovolně se rozpadat (přeměňovat) na atomy jednodušší, vysílat elektromagnetické záření nebo částice | radionuklidy = |
| nestabilní nuklidy, podléhající samovolné radioaktivní přeměně | záření alfa = |
| jádro helia | záření beta = |
| vyslání pozitronu nebo elektronu | záření gama = |
| elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou | neutronové záření = |
| proud letících neutronů | poločas přeměny = |
| doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku | sievert (Sv) = |
| jednotka veličiny s názvem dávka ionizujícího záření | detektory záření = |
| přístroje k určování přítomnosti záření a k odhadu jeho intenzity | dozimetry = |
| přístroje, pomocí nichž můžeme určit, jaké dávce záření byl člověk vystaven | štěpné materiály = |
| uran 235, uran 233, plutonium 239, plutonium 241, kalifornium 251 | kritické množství = |
| takové množství materiálu, v němž je počet neutronů vzniklých ve dvou po sobě jdoucích reakcích stejný | absorbátor = |
| tyče, které se vkládají do aktivní zóny reaktoru a regulují jeho výkon (řídící, havarijní) | moderátor = |
| látka, která dobře zpomaluje neutrony (voda, grafit, těžká voda) | řetězová jaderná reakce = |
| jaderná reakce, při níž dochází k rozbití jádra nestabilního atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za vzniku energie | jaderná syntéza = |
| je proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader a vzniku těžšího jádra | jaderný reaktor = |
| soustava, ve které může probíhat řízená řetězová reakce | parogenerátor = |
| výměník tepla | kontejnment = |
| ochranná železobetonová obálka jaderných elektráren | turbogenerátor = |
| parní turbína a generátor na společném hřídeli | primární okruh JE = |
| soubor zařízení, ve kterém se jaderná energie mění na tepelnou | sekundární okruh JE = |
| soubor zařízení, která přeměňují tepelnou energii páry na energii elektrickou | kondenzátor páry = |
| slouží ke zkapalnění páry z turbíny | havarijní tyče = |
| slouží k okamžitému zastavení reaktoru | regulační (řídící) tyče = |
| používají se k regulaci výkonu reaktoru (vytažením nebo zasunutím do aktivní zóny reaktoru) | jaderná bomba = |
| obsahuje 2 kusy uranu a okolo nich obyčejnou výbušninu | INES = |
| mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí | MAAE = |
| Mezinárodní agentura pro atomovou energii | plazma = |
| ionizovaný plyn coby čtvrté skupenství hmoty | TOKAMAK = |
| prstencová komora s magnetickými cívkami | ITER = |
| mezinárodní termonukleární experimentální reaktor | atom = |