Kupka – tlak, otáčivé účinky, tření
1. Co je třecí síla, jaký směr má a na čem závisí velikost třecí síly?
2. Jak zmenšíme třecí sílu?
3. Kde je potřeba, co největší a kde, co největší tření?
4. Proč je předepsaná v obci rychlost 50 km/h? Vysvětli z hlediska fyziky, k čemu dochází.
5. Co je to páka, nakresli páku a znázorni na ní osu otáčení, rameno síly a působící síly?
6. Dopočítej chybějící údaje:
  a2 = 0,6 m

  F2=20 N

a1=2 m
a2 = ? [m]

a1 = ?[m]

m2=20 kg

F1=5 N

Obrázek 1
m1=30 kg

1. Jaké druhy pák znáš a kde se s nimi v praxi setkáváš?
2. U které součásti automobilu je tření žádoucím jevem?
3. Co je to moment síly, uveď značku, jednotku a vzorec pro jeho výpočet.
4. Objasni pojem tlak, kdy vzniká, jaká je jeho značka, jednotka. Uveď vzorec pro výpočet?
5. Proč se linoleum nedeformuje chůzí? Proč však do něj nohy žákovských židlí někdy vytlačí důlky?
6. Jídelní stoly se vyrábějí ve dvou variantách – trojnohé a čtyřnohé. Který ze stolů vyvolává větší tlak na zem, jsou-li oba stejně těžké a mají-li použité stejné nohy?
7. Jak velký tlak vyvolá síla 150 N působící na 1 dm2?
8. Hmotnost žáka a židle je 50 kg. Obsah styčných ploch nohou židle s podlahou je 10 cm2. Vypočítej, jaký tlak způsobuje židle na podlahu?
9. Hmotnost tanku je 36 t; celková styčná plocha pásů se zemí je 4,5 m2. Jaký tlak způsobuje tank na vodorovnou plochu?
10. V kterém případě způsobuje cihla na vodorovnou podložku největší a v kterém nejmenší tlak. Své tvrzení vysvětli?

11. Pod člověkem se probořil na řece tenký led. Jak si musí počínat zachránce, aby se k němu na ledě bezpečně přiblížil?
12. Jak můžeme snížit tlak na podložku. Uveď příklady, kdy potřebuje malý tlak?
13. Napiš 5 činností v domácnosti, při kterých se dosahuje velkých tlaků působením tlakové síly na malou plochu.
14. Jak můžeme zvýšit tlak na podložku. Uveď příklady, kdy potřebuje velký tlak?
Řešení:
Kupka – tlak, otáčivé účinky, tření
1. Co je třecí síla, jaký směr má a na čem závisí velikost třecí síly?
   Třecí síla je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost a směr tření mezi tělesy. Velikost třecí síly závisí na druhu tření (klidové, valivé a smykové) a na hmotnosti tělesa a drsnosti povrchu. Třecí síla působí proti pohybu či zamýšlenému pohybu tělesa.
2. Jak zmenšíme třecí sílu?
   - hladké opracování tělesa
   - kombinace vhodných materiálů
   - mazáním (olej)
   - změna smykového tření na valivé
3. Kde je potřeba, co největší a kde, co největší tření?
   - největší – klidové (hřebík), chůze, psaní, brzdy, …
   - nejmenší – sport (skoky na lyžích, slalom, plavání, …), točivé části strojů
4. Proč je předepsaná v obci rychlost 50 km/h? Vysvětli z hlediska fyziky, k čemu dochází.
   - reakční doba řidiče, brzdná dráha, počasí
5. Co je to páka, nakresli páku a znázorni na ní osu otáčení, rameno síly a působící síly?
   - otáčivá tyč kolem své vlastní osy, typy – jednozvratná , dvojzvratná
6. Dopočítej chybějící údaje:
  a2 = 0,6 m

  a1=2 m

  F2=20 N
  a1=2 m

a2 = ? [m]
a1 = ?[m]

m2=20 kg

F1=5 N

m1=30 kg
a2 = 0,5 m, a1 = 0,4 m
1. Jaké druhy pák znáš a kde se s nimi v praxi setkáváš?
   - dvojzvratná – houpačka, rovnoramenné váhy, nůžky, vesla, …
   - jednozvratná – kolečka, lis na česnek, louskáček, zvedání těžkých břemen, …
2. U které součásti automobilu je tření žádoucím jevem?
   - především u brzd, pneumatiky (letní a zimní)
3. Co je to moment síly, uveď značku, jednotku a vzorec pro jeho výpočet.
   - popisuje otáčivý účinek síly, M, N . m, M = F . a
4. Objasni pojem tlak, kdy vzniká, jaká je jeho značka, jednotka. Uveď vzorec pro výpočet?
   - je fyzikální veličina, která vyjadřuje podíl tlakové síly (síla, působící kolmo na plochu) a plochy, na kterou síla působí
   - p, Pa, p = F:S
5. Proč se linoleum nedeformuje chůzí? Proč však nohy žákovských židlí někdy do něj vytlačí důlky?
   - pří chůzi je menší tlak, je zde větší plocha, při sedu působí síla na velmi malou plochu (nohy židle)
6. Jídelní stoly se vyrábějí ve dvou variantách – trojnohé a čtyřnohé. Který ze stolů vyvolává větší tlak na zem, jsou-li oba stejně těžké a mají-li použité stejné nohy?
   - trojhranný – působící síla je rozložena na menší plochu
7. Jak velký tlak vyvolá síla 150 N působící na 1 dm2?
   p = 15 000 Pa
8. Hmotnost žáka a židle je 50 kg. Obsah styčných ploch nohou židle s podlahou je 10 cm2. Vypočítej, jaký tlak způsobuje židle na podlahu?
   - p = 500 : 0,001 = 500 000 Pa = 500 kPa
9. Hmotnost tanku je 36 t; celková styčná plocha pásů se zemí je 4,5 m2. Jaký tlak způsobuje tank na vodorovnou plochu?
   - p = 360 000 : 4,5 = 80 000 Pa = 80 kPa
10. V kterém případě způsobuje cihla na vodorovnou podložku největší a v kterém nejmenší tlak. Své tvrzení vysvětli?

    - první cihla největší tlak – nejmenší plocha a druhá cihla – nejmenší tlak – největší plocha

11. Pod člověkem se probořil na řece tenký led. Jak si musí počínat zachránce, aby se k němu na ledě bezpečně přiblížil?
    - lehnout na zem, pokud je možné, tak se připoutat k nějakému předmětu, plížit se pomalu k tonoucímu – lehnutím se zmenší tlak na led, můžeme zde zopakovat i první pomoc
12. Jak můžeme zvýšit tlak na podložku. Uveď příklady, kdy potřebuje velký tlak?
    - zmenšením plochy – jehla, hřebík, oštěp, žihadlo včely, …
    - zvětšením hmotnosti-zatloukání těžkých břemen, …
13. Jak můžeme snížit tlak na podložku. Uveď příklady, kdy potřebuje malý tlak?
    - zvětšením plochy – pásy u tanků, sněžnice, lyže, chodidla zvířat v poušti, kola zemědělských strojů, …
    - zmenšením hmotnosti-odebrání závaží
14. Napiš 5 činností v domácnosti, při kterých se dosahuje velkých tlaků působením tlakové síly na malou plochu.
    - jehla, špendlík, kráječ, nůž, nůžky, hřebík, kůly, …
Zdroje obrázků:
www.pdclipart.org [online]. Seesaw. [cit. 2011-02-06]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=119&pos=39>.