Matice a podložky
Tomasz Nogol
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomasz Nogol.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví souhlasí s zveřejněním obrazového materiálu na Metodickém portálu.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

---
Matice
Matice je strojní součást sloužící ke spojení dvou těles pomocí závitu. Závit matice může být různého provedení, nejčastěji je však používán závit metrický,
a to se stoupáním hrubým nebo jemným. Tato strojní součást je vyráběna z oceli ve všech pevnostních třídách, oceli nerezové a materiálu ze slitin mědi
a hliníku.
Matice šroubu mají tvar přizpůsobený podle způsobu utahování.
Matice pro ruční utahování
Křídlaté matice (ČSN 02 1665 z roku 1961)
Rýhované matice (ČSN 02 1461 z roku 1987)
Rýhované matice nízké (ČSN 02 1462 z roku 1987)

---
Křídlaté matice (ČSN 02 1665 z roku 1961)
Obr. 1
Foto č. 1
Obr. 2

---
Rýhované matice (ČSN 02 1461 z roku 1987)
Obr. 4
Obr. 3
Rýhované matice nízké (ČSN 02 1462 z roku 1987)
Obr. 6
Obr. 5

---
Matice pro utahování klíčem
Šestihranné matice
Šestihranné matice, typ 1 – výrobní třída A a B (ČSN EN ISO 4032
z roku 2001)
Norma stanovuje charakteristiky šestihranných matic, typ 1, se závity od M1,6 do M64 výrobní třídy A pro závity d < nebo = M16 a výrobní třídy B pro závity d > M16.
Přesné šestihranné matice malé (ČSN 02 1402 z roku 2003)
Norma stanovuje charakteristiky přesných šestihranných matic malých se závity od M6 do M20 výrobní třídy A pro závity d < nebo = M16 a výrobní třídy B pro závity d > M16.
Šestihranné matice nízké (se zkosením) - výrobní třída A a B (ČSN EN ISO 4035 z roku 2001)
Norma stanovuje charakteristiky šestihranných matic nízkých se závity od M1,6 do M64 výrobní třídy A pro závity d < nebo = M16 a výrobní třídy B pro závity d > M16.

---
Matice pro utahování klíčem
Šestihranné matice
Šestihranné matice, typ 2 – výrobní třída A a B (ČSN EN ISO 4033
z roku 2001)
Norma stanovuje charakteristiky šestihranných matic, typ 2, se závity od M5 do M36 výrobní třídy A pro závity d < nebo = M16 a výrobní třídy B pro závity d > M16.
Šestihranné matice, typ 2 – s jemným metrickým závitem – výrobní třída A a B (ČSN EN ISO 8674 z roku 2001)
Norma stanovuje charakteristiky šestihranných matic, typ 2, s jemným metrickým závitem, s jmenovitým průměrem závitu d od 8 mm do 36 mm, výrobní třídy A pro velikosti d do 16 mm a výrobní třídy B pro velikosti d nad 16 mm.
Šestihranné matice – výrobní třída C (ČSN EN ISO 4034 z roku 2001)
Norma stanovuje charakteristiky šestihranných matic se závity od M5 do M64 a výrobní třídy C.

---
Další rozdělení šestihranných matic podle ČSN:
Šestihranné matice s přírubou (ČSN EN 1661)
Šestihranné matice nízké (bez zkosení), výrobní třída B (ČSN EN ISO 4036)
Šestihranné matice, typ 1, s jemným metrickým závitem – výrobní třída A a B (ČSN EN ISO 8673)
Šestihranné matice nízké (se zkosením) s jemným metrickým závitem – výrobní třída A a B (ČSN EN ISO 8675)
Samojistné šestihranné matice s přírubou (ČSN EN 1664)
Šestihranné matice s přírubou pro přivařování (ČSN EN ISO 21670 z roku 2004)

---
Další matice pro utahování klíčem
Drobné čtyřhranné matice nízké (ČSN 02 1416 z roku 1986)
Obr. 7
Obr. 8
Uzavřené matice (ČSN 02 1431 z roku 1981)
Obr. 9
Obr. 10

---
Válcová matice s dírami (ČSN 02 1441 z roku 1988)
Obr. 11
d	Závit	M 2	M 2, 5	M 3	M 4	M 5	М б	M 8	M 10
D		5, 5	7	8	10	12	14	18	22
h		2	2, 2	2, 5	3, 4	4, 2	5	6, 5	8
d1		1	1, 2	1, 5	1, 5	2	3	3	3, 5
t		1, 2	1, 4	1, 5	2	2, 5	3	3, 6	4
с		0, 2	0, 2	0, 2	0, 3	0, 4	0, 5	0, 6	0, 8
Přibližná hmotnost 1000 matic v kg		0, 287	0, 515	0, 747	1, 62	2, 76	4, 11	9, 36	17, 3
Obr. 12

---
Válcové matice s drážkou (ČSN 02 1444 z roku 1988)
Obr. 14
Obr. 13
Kruhové matice se zářezy
a s drážkou (ČSN 02 1450 z roku 1975)
Kruhové matice se zářezy
(ČSN 02 1449 z roku 1969)
Obr. 15
Obr. 16

---
Korunové matice (ČSN 02 1411 z roku 2003)
Norma stanovuje základní technické údaje o korunových maticích s hrubým i jemným závitem se závity od M4 do M100, třídy A pro závity d < nebo = M16, třídy B d > M16.
Korunové matice nízké (ČSN 02 1412 z roku 2003)
Norma stanovuje základní technické údaje o korunových maticích s hrubým i jemným závitem se závity od M6 do M52, výrobní třídy A pro závity d < nebo = M16 a výrobní třídy B pro závity d > M16.
Hrubé korunové matice (ČSN 02 1611 z roku 2003)
Norma stanovuje základní technické údaje korunových matic hrubých se závity od M16 do M33, výrobní třídy C.
Přesné korunové matice malé (ČSN 02 1413 z roku 2003)
Norma stanovuje základní technické údaje o korunových maticích s hrubým i jemným závitem se závity od M6 do M20, výrobní třídy A pro závity d < nebo = M16 a výrobní třídy B pro závity d > M16.

---
Mezi další matice patří:
Matice pro napínače (krátké provedení) (ČSN 02 1883 z roku 1955)
Obr. 17
Závit / d	d1	a	b	с	e	1	m	s	Stavitelnost	Přibližná váha kg
M 5	8, 5	7	18	0, 3	10, 4	25	16	9	14	0, 013
M 6	9, 5	8	22		11, 5	30	19	10	16	0, 016
M 8	13, 5		26		16, 2	35	21	14	19	0, 031
M 10	16, 5	11	33	0, 5	19, 6	45	27	17	24	0, 058
M 12	18		40		21, 9	55	33	19	30	0, 113
M 16	23	20	56		27, 7	75	50	24	40	0, 227
M 20	29	26	70	0, 8	34, 6	95	63	30	50	0, 387
Obr. 18

---
Napínače s litinovými maticemi (ČSN 02 1940 z roku 1971)
Tato norma platí pro rozměry a dovolené zatěžování napínačů s litinovými maticemi.
Obr. 19
Obr. 20
Závěsné matice (ČSN 02 1669 z roku 2004)
Tato norma stanovuje charakteristiky závěsných matic se závity od M10 do M100 x 4, výrobní třídy B.

---
Podložky
Pod hlavy šroubů a matic se často dávají podložky, zejména má-li se předejít zamačkávání matice do méně pevného materiálu nebo je-li povrch součásti pod maticí neobrobený, popř. nerovný. Některé podložky pojišťují šroubový spoj proti uvolnění.
Ploché kruhové podložky se zkosením (ČSN EN ISO 7090)
Norma stanoví charakteristiky plochých kruhových podložek se zkosenou vnější hranou běžné řady, výrobní třídy A, třídy tvrdosti 200 HV a 300 HV
a jmenovitých velikostí (jmenovitých průměrů závitů) s rozsahem od 5 mm do 64 mm.
Podložky třídy tvrdosti 200 HV jsou vhodné pro:
šrouby výrobních tříd A a B, pevnostní třídy do 8.8;
matice výrobních tříd A a B, pevnostní třídy do 8;
šrouby a matice z korozivzdorné oceli podobného chemického složení;
kalené závitotvorné šrouby.
Podložky třídy tvrdosti 300 HV jsou vhodné pro:
šrouby výrobních tříd A a B, pevnostní třídy do 10.9;
matice výrobních tříd A a B, pevnostní třídy do 10.

---
Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída A (ČSN EN ISO 7089)
Tato mezinárodní norma stanoví charakteristiky plochých kruhových podložek běžné řady, výrobní třídy A, třídy tvrdosti 200 HV a 300 HV a jmenovitých velikostí (jmenovitých průměrů závitů) s rozsahem od 1,6 mm do 64 mm.
Podložky třídy tvrdosti 200 HV jsou vhodné pro:
šrouby se šestihrannou hlavou výrobních tříd A a B, pevnostní třídy do 8.8;
šestihranné matice výrobních tříd A a B, pevnostní třídy do 8;
šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice z korozivzdorné oceli podobného chemického složení;
kalené závitotvorné šrouby.
Podložky třídy tvrdosti 300 HV jsou vhodné pro:
šrouby se šestihrannou hlavou výrobních tříd A a B, pevnostní třídy do 10.9;
šestihranné matice výrobních tříd A a B, pevnostní třídy do 10.

---
Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled (ČSN EN ISO 887)
Tato mezinárodní norma stanoví rozsah jmenovitých rozměrů plochých kruhových podložek výrobní třídy A a C pro šrouby a matice všeobecného použití, jmenovitých průměrů závitů v rozsahu od 1 mm
do 150 mm.
Podložky pro třecí spoje (ČSN 02 1706 z roku 1972)
Obr. 21

---
Při dotažení spoje zabraňují ostré pružící konce pružné podložky uvolnění matice, i když spoj podléhá otřesům a dynamickému namáhání.
Pružné podložky s čtvercovým průřezem (ČSN 02 1740 z roku 1971)
Obr. 22
Pružné podložky s obdélníkovým průřezem (ČSN 02 1741 z roku 1971)
Obr. 23

---
Ozubené podložky (ČSN 02 1744 z roku 1954)
Obr. 24
Vějířovité podložky s vnějším ozubením
(ČSN 02 1745 z roku 1954)
Obr. 25

---
Pojistné podložky s jazýčkem (ČSN 02 1751 z roku 1954)
Obr. 26
Pojistné podložky s nosem (ČSN 02 1753 z roku 2003)
Tato norma stanovuje základní technické údaje pojistných podložek s nosem pro šrouby od M4 do M27, výrobní třídy A.

---
Pojistné podložky pro kruhové matice se zářezy (ČSN 02 1754 z roku 1969)
Obr. 27

---
Různé druhy podložek
Foto č. 2
Různé druhy matic, vpravo matice uzavřená
Foto č. 3

---
Zdroje:
Obr. 1–27	České státní normy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dostupné na
WWW: <http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx>. Uvedené obrazové materiály byly použity se	souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je vlastníkem	práv k použitým obrazovým materiálům.
Fotografie č. 1–3 - archiv autora.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomasz Nogol.
České státní normy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dostupné na WWW: <http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx>.
DOLEČEK, Josef, HOLOUBEK, Zdeněk. Strojnictví I. 2. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1988. Bez ISBN. Kapitola 2.2.3., s. 14–19.
DOLEČEK, Josef, NOVÁK, Vítězslav. Strojnictví I. Části strojů a mechanismy. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1970. Bez ISBN. Kapitola 4.3.–4.4., s. 47–50.
Poznámka autora:
Podrobnější informace k jednotlivým druhům matic a podložek lze zjistit v normách ČSN.