| LABORATORNÍ ÚLOHA |
| --- |
| Téma: | Ohmův zákon a zapojování rezistorů |
| Jméno a příjmení: |  | Třída: |  |
| Datum: |  | Hodnocení: |  |
| Příprava: a) Zapiš vztah pro určení elektrického odporu rezistoru. b) Napiš názvy veličin v tomto vztahu. c) Napiš, v jakých jednotkách uvedené veličiny měříme. a) Zapiš vztah pro určení výsledného elektrického odporu rezistorů spojených v obvodu za sebou. b) Zapiš vztah pro určení výsledného elektrického odporu rezistorů spojených v obvodu vedle sebe. Pomůcky: Zdroj napětí (plochá baterie), ampérmetr, voltmetr, vypínač, 2 rezistory, spojovací vodiče (případně žákovské stavebnice). Řešení: Zapoj obvod podle obr. 1. Vypínač nech vypnutý. Na obou přístrojích zvol správně polaritu a vstupy. Obr. 1 Autor © Marek Killar Přístroje přepni na nejvyšší rozsahy. Po kontrole správnosti zapojení sepni vypínač. Rozsahy přístrojů snižuj na nejnižší, při nichž nedojde k překročení rozsahu. 3. Do tabulky zapiš napětí a proud. 4. Rezistor s odporem R1 nahraď rezistorem s odporem R2 a opakuj měření podle bodů 2 a 3. 5. Nahraď rezistor s odporem R2 sériově zapojenými rezistory a opakuj měření podle bodů 2 a 3. Nahraď sériové zapojení obou rezistorů paralelním zapojením a opět opakuj měření podle bodů 2 a 3. Vypočítej odpory ve všech čtyřech zapojeních. Ověř platnost vzorců pro výsledný odpor sériového a paralelního zapojení. |
| PROTOKOL |
| Příprava: 1. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... Pomůcky: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Řešení: 3. – 7. Zapojené rezistory Napětí [V] Proud [mA] Odpor [(] Teoretická hodnota odporu [(] R1 R2 Sériové zapojení Paralelní zapojení 8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………......................................................... Závěr: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………................... |