Zpracování plechu II
Podstavec pod hrnec
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Zpracování plechu II – podstavec pod hrnec
Ohýbání plechu
Ohýbání
ruční ohýbání lze provádět u tenkého plechu přes hranu ocelové desky nebo ve svěráku (s použitím kovových vložek)
místo ohybu je nutné nejdříve správně označit
při upnutí se toto místo nachází těsně nad hranou čelistí svěráku
plechy do tloušťky 1 mm lze ohýbat rukou a následně za použití paličky
silnější plechy ohýbáme za použití kladiva

---
Ohýbání plechu
Jednotlivé kusy plechu v místě s orýsováním 20 a 21 mm je nutné ohnout.
Pomůcky: kladivo, kovové vložky, svěrák.

---
Uspořádání jednotlivých částí plechů
Před samotným nýtováním je nutné správně usadit jednotlivé kusy plechu.
2 ks plechu s ohybem po naměřené vzdálenosti od hrany plechu 21 mm tvoří horní část podstavce.

---
Nýtování plechů
Nýtování
nýtováním vzniká pevný nerozebíratelný spoj různých materiálů, nejčastěji plechů
kovy nýtujeme zastudena nebo zatepla
používáme nýty hliníkové, měděné nebo ocelové
druhy nýtů:
– s hlavou půlkulovou
– s hlavou zápustnou
k nýtování lze použít přítažník, hlavičkář a kladivo
nebo pouze nýtovací kleště

---
Osazení vyvrtaných otvorů nýty
Všechny 4 otvory žáci doplní o hliníkové nýty vhodného průměru i délky.

---
Spojování plechů nýty
Pomocí nýtů a nýtovacích kleští žáci spojí všechny 4 ks plechů k sobě.
Pomůcky: nýtovací kleště, nýty.

---
Úprava nýtů
Z přední strany podstavce mají nýty hlavičku danou výrobcem. Zadní strana podstavce představuje zdeformovanou část nýtu, kterou je vhodné upravit kladivem taktéž do tvaru hlavičky.
Pomůcky: kladivo, svěrák s kovadlinou.

---
Úprava povrchu plechů
Povrchová úprava
povrchová úprava zlepšuje vzhled a chrání povrch výrobků před různými vlivy koroze
povrchovou úpravou zvyšujeme životnost materiálu
prvním krokem u již zkorodovaného kovu je dokonalé odstranění rzi např. ocelovým kartáčem, brusným papírem...
na povrch lze nanést:
– povlaky z plastů
– olej, vazelínu
– tenké vrstvy odolných kovů (cín, zinek, chróm…)
– nátěr (základní barva + krycí barva)

---
Povrchová úprava – nátěr barvou
Posledním krokem při práci je povrchová úprava podstavce pod hrnec. Žáci provedou postupně 2 nátěry barvou ředitelnou vodou (ze spodu postačí i 1 nátěr).
Pomůcky: štětec, barva, ochranná vrstva na stůl (papír).

---
Hotový výrobek
Výsledkem je podstavec pod hrnec.

---
Zdroj
MOŠNA, F. et al. Praktické činnosti. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2001. 103 s. Práce s technickými materiály pro 6.–9. ročník základních škol. ISBN 80-7168-755-3.
Použité obrázky k zpracování plechu jsou vlastní tvorbou autora.
Další obrázky jsou dostupné pod licencí Microsoft Office
verze 2010 na http://office.microsoft.com.

---
Děkuji za pozornost.