Teplovodní kotle UT do tepelného výkonu max. 50 kW
Vypracovala: Ing. Marcela Koubová
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Jaké jsou tepelné údaje kotlů?
- Jmenovitý tepelný výkon (kW) (běžně uveden v typovém označení kotle – např. DOR – 16) – odpovídá tepelným ztrátám
- Účinnost (%)
- Regulovatelný výkon – rozmezí hodnot
- Výhřevná plocha kotle (m2)
- Vodní objem kotlového tělesa (dm3)

---
Jaké jsou údaje pro umístění a instalaci?
- Rozměry – výška x šířka x hloubka (mm)
- Hmotnost (kg)
- Průměr vstupního a výstupního hrdla (mm)
- Způsob napojení rozvodného potrubí (příruba, …)
- Průměr hrdla pro odvod spalin (mm)

---
Jaké jsou údaje pro provoz?
- Max. dovolený pracovní přetlak (kPa)
- Druh paliva
- Povolené náhradní palivo
- Možnost záměny druhu paliva
- Spotřeba paliva (kg/h, m3/h)
- Provozní tah komína (Pa)

---
Jaké je rozdělení kotlů
podle druhu paliva,
podle materiálu teplosměnných ploch?
1. podle druhu paliva
  Kotle na tuhá paliva
  Kotle na kapalná paliva
  Kotle na plynná paliva
  Kotle elektrické
2. podle materiálu teplosměnných ploch
  Ocelové kotle
  Litinové článkové kotle
  Měděné kotle
  Nízkoteplotní a kondenzační kotle z ušlechtilé oceli – odolávají nízkoteplotní korozi a agresivnímu kondenzátu

---
Jaké je rozdělení kotlů
podle způsobu předávání tepla,
podle tlaku ve spalovacím prostoru?
3. podle způsobu předávání tepla
  Vodotrubné
  Žárotrubné
4. podle tlaku ve spalovacím prostoru
  Podtlakové kotle – podtlak v topeništi je vytvořen přirozeným tahem komínu nebo odtahovým ventilátorem (nucený odvod spalin)
  Přetlakové kotle – topeniště je tlakově těsné, palivo se spaluje při zvýšeném tlaku vytvořeným ventilátorem hořáku

---
Jaké je rozdělení kotlů
podle řízení procesu spalování,
podle způsobu provozu?
5. podle řízení procesu spalování
  Ruční obsluha
  Poloautomatický provoz
  Automatický provoz
6. podle způsobu provozu
  Kotle s přerušovaným provozem (každodenní zatápění, zapínání a vypínání kotle)
  Kotle s nepřerušovaným provozem (stáložárný provoz)

---
Jaké je rozdělení kotlů
podle způsobu hoření tuhých paliv,
podle konstrukce roštu?
7. podle způsobu hoření tuhých paliv
  Se spodním odhoříváním
  S prohoříváním
  Se zplynováním hořlavých složek paliva (u spalování dřeva)
8. podle konstrukce roštu
  S pevným roštem
  S pohyblivým roštem

---
Co patří mezi příslušenství kotlů?
1. zařízení pro kontrolu provozních hodnot vody (teploměr, tlakoměr, výškoměr)
2. zařízení pro zajištění bezpečnosti provozu (pojistný ventil, havarijní termostat)
3. zařízení pro zprovoznění kotle
(napouštěcí a vypouštěcí zařízení, …)

---
SAMOSTATNÁ PRÁCE
Podle přiloženého prospektu vyplňte údaje zadaného kotle:
- název kotle:
- výrobce:
- tepelné údaje:
  - jmenovitý tepelný výkon:
  - účinnost:
  - regulovatelný výkon:
  - výhřevná plocha kotle:
  - vodní objem kotlového tělesa:

---
údaje pro umístění a instalaci:
  - rozměry – výška x šířka x hloubka:
  - hmotnost:
  - průměr vstupního a výstupního hrdla:
  - způsob napojení rozvodného potrubí (příruba, …):
  - průměr hrdla pro odvod spalin:
údaje pro provoz:
  - max. dovolený pracovní přetlak:
  - druh paliva:
  - povolené náhradní palivo:
  - možnost záměny druhu paliva:
  - spotřeba paliva:
  - provozní tah komína:

---
Podle přiloženého prospektu popište:
  - označení kotle (vysvětlete)
  - umístění kotle (+ el. krytí)
  - zavěšení kotle
  - min. volný prostor kolem kotle
  - napojení na otopnou soustavu
  - přívod spalovacího vzduchu