DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807
Název projektu: EU peníze středním školám
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany,
příspěvková organizace
Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: Elektřina a magnetismus
Ověření ve výuce
Třída: Septima	Datum: 17. 10. 2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Truhlář.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
TÉMA: Proud v kovech
PŘEDMĚT: Fyzika
KLÍČOVÁ SLOVA: Odpor, vodivost
JMÉNO AUTORA: Ing. Jiří Truhlář

---
Metodický pokyn:
- určeno pro výuku fyziky na SŠ (dle zařazení v ŠVP)
- zahrnuje: 1. výklad učiva
2. cvičení – příklady
3. obrazová část

---
Elektrický proud v kovech

---
Ohmův zákon
Pokud má kovový vodič stálou teplotu, je proud procházející vodičem přímo úměrný napětí mezi konci vodiče, I  U.

---
Jednotkou elektrického odporu je ohm ().
Jednotkou elektrické vodivosti je siemens (S).

---
Velikost odporu vodiče závisí:
na kovu, ze kterého je vyroben,
na jeho délce a na průřezu.
S – průřez vodiče,
l – délka vodiče,
 – měrný el. odpor.

---
1) Kus neizolovaného měděného vodiče složíme
na čtvrtinu a zkroutíme.
Jak se změní jeho odpor?
(měrný odpor mědi je 1,7 × 10–8  × m)
2) Telefonní vedení z měděného drátu (měrný odpor mědi
je 1,7 × 10–8  × m) má
a) délku 6 km a průměr 1,6 mm,
b) délku 10 km a průměr 1,4 mm.
Určete odpor jednoho vodiče vedení.
3) Wolframové vlákno v žárovce má délku 130 cm,
průměr 0,05 mm a při pokojové teplotě
má odpor 37 .
Určete měrný odpor wolframu.

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
1) l/4, 4S, R2 = ?
2)
a) l = 6 km = 6 × 103 m, d = 1,6 mm = 1,6 × 10–3 m,
b) l = 10 km = 104 m, d = 1,4 mm = 1,4 × 10–3 m; R = ?
3) l = 130 cm = 1,3 m, d = 0,05 mm = 5 × 10–5 m, R = 37  ; ρW = ?

---
4) Mezi body A a B je nataženo dvouvodičové telefonní vedení.
Vedení je zhotoveno z měděného vodiče průměru 6,4 mm.
Na vedení došlo k poruše zkratem mezi vodiči.
Měřením pomocí ohmmetru v bodě A bylo zjištěno, že zkratované
vedení má odpor 51 W.
V jaké vzdálenosti od bodu A je porucha?
5) Určete odpor železné tyče průměru 1 cm, je-li
její hmotnost 1 kg. (měrný odpor železa = 8,7 × 10–8 W × m).

---
4) d = 6,4 mm = 6,4  10–3 m, R = 51 ; l = ?
5) d = 1 cm = 10–2 m, m = 2 kg, Fe = 8,7  10–8   m,  = 7,6  103 kg  m–3;
R = ?

---
4) d = 6,4 mm = 6,4  10–3 m, R = 51 ; l = ?
5) d = 1 cm = 10–2 m, m = 2 kg, Fe = 8,7  10–8   m,  = 7,6  103 kg  m–3;
R = ?

---
4) d = 6,4 mm = 6,4  10–3 m, R = 51 ; l = ?
5) d = 1 cm = 10–2 m, m = 2 kg, Fe = 8,7  10–8   m,  = 7,6  103 kg  m–3;
R = ?

---
Obr.1 Graf ocel/konstantan

---
Obr. 2 Elektrický obvod

---
Obr. 3 Schematické značky

---
ZDROJE:
Obr. 1: VEJMELKA. [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obr%C3%A1zek6aa.png>
Obr. 2: VEJMELKA. [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obr%C3%A1zek6b.jpg>
Obr. 3: VEJMELKA. [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obr%C3%A1zek6c.png>